PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY WYRY

# BIELSKO-BIAŁA, SIERPIEŃ 2004 ROK

# Wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Wyry.

ZESPÓŁ AUTORSKI: mgr Elżbieta Wrężlewicz mgr Joanna Karda mgr inż. Joanna Libera mgr inż. Jolanta Kosowska mgr Tomasz Giza

ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała,

tel. (0-33) 810-10-54, 816-41-42, fax: (0-33) 810-10-54, w. 24

www.bfesa.com         e-mail:bfesa@bfesa.com

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS 0000182929; Prezes Zarządu: Jan Dajnowicz

kapitał zakładowy 6.509.000 zł

Członek Polskiej Izby Ekologii

ISO 9001:2000, ISO 14001

NIP: 937-21-69-208; REGON 072132702

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Odpadami oczekuje się znacznej poprawy jakości środowiska naturalnego oraz osiągnięcia standardów międzynarodowych, w tym wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A. składa serdeczne podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Wyry oraz wszystkim osobom i instytucjom z terenu gminy Wyry. współpracującym w przygotowaniu niniejszego opracowania, za udostępnienie niezbędnych materiałów i informacji źródłowych oraz za pomoc i poświęcony czas.

# SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie	10

2	Charakterystyka Gminy Wyry	12

2.1	Lokalizacja Gminy Wyry	12

2.2	Rzeźba terenu i budowa geologiczna Gminy Wyry	13

2.3	Klimat	14

2.4	Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne	14

2.5	Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności	16

2.6	Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz charakterystyka sektora gospodarczego	17

2.7	Bezrobocie	21

3	Stan aktualny, prognozy, określenie celów w gospodarce odpadami oraz planowane zadania	22

3.1	Odpady komunalne	22

3.1.1	Stan aktualny	22

3.1.1.1	Ilość i rodzaj powstających odpadów komunalnych	22

3.1.1.2	Zbieranie i wywóz odpadów	24

3.1.1.3	Obiekty i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	27

3.1.1.4	Dzikie wysypiska	27

3.1.1.5	Odpady biodegradowalne	28

3.1.1.6	Odpady wielkogabarytowe	28

3.1.1.7	Odpady budowlano-remontowe	29

3.1.1.8	Odpady niebezpieczne	29

3.1.2	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych	30

3.1.2.1	Odpady komunalne i biodegradowalne	30

3.1.2.2	Odpady wielkogabarytowe	36

3.1.2.3	Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego	36

3.1.2.4	Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych	38

3.1.3	Stan docelowy i plan działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Wyry	39

3.1.3.1	Określenie stanu docelowego	39

3.1.4	Cele krótko i długoterminowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	41

3.2	Odpady opakowaniowe	43

3.2.1	Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi	43

3.2.2	Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych	43

3.2.3	Cele przewidywane w gospodarce odpadami  opakowaniowymi	45

3.2.4	Zadania do realizacji	46

3.3	Osady ściekowe	46

3.3.1	Stan aktualny	46

3.3.2	Prognoza wytwarzania odpadów w postaci osadów ściekowych	47

3.3.3	Cele przewidziane w gospodarce osadami ściekowymi	47

3.3.4	Zadania do realizacji	48

3.4	Odpady powstające w sektorze gospodarczym	48

3.4.1	Odpady inne niż niebezpieczne – stan aktualny	48

3.4.1.1	Odpady z przemysłu wydobywczego	50

3.4.1.2	Odpady z przemysłu energetycznego	50

3.4.1.3	Odpady z przemysłu hutniczego	50

3.4.1.4	Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego	51

3.4.1.5	Odpady z przemysłu rolno-spożywczego	52

3.4.2	Odpady niebezpieczne – stan aktualny	53

3.4.3	Obiekty oraz instalacje do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z sektora gospodarczego	54

3.4.4	Podmioty gospodarcze zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów	55

3.4.5	Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów	56

3.4.6	Prognoza wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym	59

3.4.6.1	Odpady inne niż niebezpieczne	59

3.4.6.2	Odpady niebezpieczne	59

3.4.7	Cele w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym	60

3.4.8	Zadania do realizacji	60

3.5	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	61

3.5.1	Odpady zawierające PCB	61

3.5.1.1	Stan aktualny	62

3.5.1.2	Stan docelowy	62

3.5.1.3	Zadania do realizacji	62

3.5.2	Oleje odpadowe	63

3.5.2.1	Stan aktualny	63

3.5.2.2	Stan docelowy i cele do osiągnięcia	64

3.5.2.3	Zadania do realizacji	64

3.5.3	Baterie i akumulatory	64

3.5.3.1	Stan aktualny	65

3.5.3.2	Stan docelowy i cele do osiągnięcia	65

3.5.4	Odpady zawierające azbest	65

3.5.4.1	Stan aktualny	68

3.5.4.2	Stan docelowy oraz cele dotyczące odpadów zawierających azbest	69

3.5.4.3	Zadania do realizacji	69

3.5.5	Pestycydy	69

3.5.5.1	Stan aktualny	71

3.6	Odpady medyczne i weterynaryjne	71

3.6.1	Stan aktualny	74

3.6.2	Prognoza odpadów medycznych	76

3.6.3	Cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami medycznymi	77

3.7	Inne odpady	78

3.7.1	Zużyte pojazdy samochodowe	78

3.7.1.1	Stan aktualny	78

3.7.1.2	Prognoza powstawania zużytych samochodów	80

3.7.1.3	Kierunki i działania w zakresie gospodarki zużytymi pojazdami samochodowymi	80

3.7.2	Zużyte opony	81

3.7.2.1	Stan aktualny	81

3.7.2.2	Prognoza powstawania zużytych opon	82

3.7.2.3	Kierunki i działania w zakresie gospodarki zużytymi oponami	82

3.7.3	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	82

3.7.3.1	Stan aktualny	83

3.7.3.2	Prognoza	83

3.7.3.3	Cele ekologiczne do 2015 roku	84

3.7.4	Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego	84

3.7.4.1	Stan aktualny	84

3.7.4.2	Cele	84

3.7.4.3	Działania	85

3.7.5	Lampy fluorescencyjne	85

3.7.5.1	Stan aktualny	85

3.7.5.2	Cele	85

3.7.5.3	Działania	85

3.8	Planowane zadania wraz z harmonogramem prac	86

3.8.1	Zadania do realizacji	86

4	Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej	91

4.1	Program edukacji ekologicznej	91

4.1.1	Charakterystyka bazy edukacyjnej gminy Wyry	92

4.1.2	Edukacja dzieci i młodzieży	92

4.1.3	Rola nauczycieli w edukacji ekologicznej	94

4.1.4	Działania proekologiczne	94

4.1.5	Szkolenie kadr zajmujących się gospodarką odpadami	95

5	Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz sposób ich uwzględniania w planie	96

6	Uwarunkowania finansowe realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry	101

6.1	Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska w Polsce			101

6.1.1	Fundusze krajowe	101

6.1.2	Fundusze Unii Europejskiej	103

6.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	105

6.1.2.2	Fundusz Spójności	107

6.2	Proponowane źródła finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wyry	110

6.3	Koszty operacyjne (eksploatacyjne) zadań inwestycyjnych	118

7	Monitoring i ocena realizacji założonych celów	120

7.1	Ogólne zasady monitorowania	120

7.2	Wytyczne do monitoringu i oceny realizacji założonych celów w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry	121

8	Streszczenie	123

9	Przepisy prawne	124

# SPIS TABEL

Tabela 1	Ruch naturalny ludności, stan za 2001 rok	16

Tabela 2	Ilość wywożonych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyry w latach 2000 - 2003	23

Tabela 3	Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry	23

Tabela 4	Potencjalna ilość poszczególnych frakcji w odpadach do przerobu lub odzysku w roku 2002 i 2003	24

Tabela 5	Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych (2002 rok)			30

Tabela 6	Liczba ludności Gminy Wyry w okresie perspektywicznym	31

Tabela 7	Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla Gminy  Wyry w 2002 r. [kg/M/r]	32

Tabela 8	Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych	33

Tabela 9	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyry w latach 2004-2015 w Mg/rok	34

Tabela 10	Prognoza ilości odpadów biodegradowalnych do roku 2015 w Mg/rok	35

Tabela 11	Prognoza ilości odpadów budowlano-remontowych w sektorze odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry	37

Tabela 12	Ilości odpadów budowlano-remontowych przeznaczonych do odzysku lub recyklingu w latach 2006, 2010 oraz 2015	37

Tabela 13	Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry	38

Tabela 14	Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie Gminy Wyry w poszczególnych latach	39

Tabela 15	Ilości odpadów opakowaniowych w latach 2002 i 2003 [Mg]	43

Tabela 16	Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach 2004-2007, przypadających na 1 mieszkańca Gminy	44

Tabela 17	Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Wyry [Mg/rok]	44

Tabela 18	Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska (dla przedsiębiorców)	44

Tabela 19	Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych przewidywane do recyklingu lub odzysku w okresie 2004-2007	45

Tabela 20	Główne grupy odpadów innych niż niebezpieczne i ich ilości możliwe do wytworzenia na terenie Gminy Wyry	49

Tabela 21	Odpady z przemysłu remontowo – budowlanego możliwe do wytworzenia w Gminie Wyry		51

Tabela 22	Główne grupy odpadów niebezpiecznych i ich ilości możliwe do wytworzenia na terenie Gminy Wyry	54

Tabela 23	Firmy posiadające decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów	56

Tabela 24	Firmy prowadzące działalność w zakresie transportu i zbierania odpadów	57

Tabela 25	Zadania do realizacji w zakresie odpadów przemysłowych	61

Tabela 26	Zadania do realizacji w zakresie azbestu	69

Tabela 27	Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych	73

Tabela 28	Zakłady unieszkodliwiające odpady medyczne w województwie śląskim	74

Tabela 29	Zestawienie ilości odpadów medycznych wytwarzanych w placówkach zdrowia na terenie Gminy Wyry w ciągu 1 roku	75

Tabela 30	Średnie wskaźniki wytwarzania odpadów medycznych	75

Tabela 31	Prognoza ilości odpadów medycznych powstających na terenie  Gminy Wyry	77

Tabela 32	Stacje demontażu do utylizacji zużytych samochodów prowadzące działalność w pobliżu powiatu mikołowskiego	79

Tabela 33	Prognoza powstawania zużytych samochodów na obszarze Gminy Wyry	80

Tabela 34	Prognoza powstawania zużytych opon na obszarze Gminy Wyry [Mg]	82

Tabela 35	Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami *(zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry)	87

Tabela 36	Matryca logiczna	88

Tabela 37	Harmonogram realizacji Programu	89

Tabela 38	Potencjał oświatowy gminy Wyry	92

Tabela 39 Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające poszczególnymi programami.	105

Tabela 40 Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska	106

Tabela 41 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006.	108

Tabela 42 Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.	109

Tabela 43 Proponowany montaż finansowy dla zadań Planu Gospodarki Odpadami	111

Tabela 44 Przewidywany harmonogram realizacji zadań	114

Tabela 45 Zestawienie zadań inwestycyjnych według rodzaju	116

Tabela 46 Zestawienie nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych kategorii odpadów	117

Tabela 47 Proponowane źródła finansowania inwestycji wg okresu realizacji	118

# SPIS WYKRESÓW

Rysunek 1	Lokalizacja Gminy Wyry na tle powiatu mikołowskiego	12

Rysunek 2	Liczba ludności w gminie Wyry w latach 1995 – 2001, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania	16

Rysunek 3	Napływ i odpływ ludności z gminy Wyry – struktura.	17

Rysunek 4	Udział sektorów publicznego i prywatnego w gminie Wyry	18

Rysunek 5	Podmioty gospodarcze – udział według rodzajów działalności	19

Rysunek 6	Udział poszczególnych rodzajów działalności w zatrudnieniu	20

Rysunek 7	Struktura bezrobocia wg wykształcenia w gminie Wyry.	21

Rysunek 8 Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej w Polsce	104

Rysunek 9. Struktura finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami	113

Rysunek 10 Kierunki działań Planu Gospodarki Odpadami	116

Rysunek 11 Struktura nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych kategorii odpadów	117

Rysunek 12 Źródła finansowania wg okresu realizacji	118

# Wprowadzenie

Plan gospodarki odpadami powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, w artykułach od 14 do 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Dokumentami nadrzędnymi dla niniejszego planu dla Gminy Wyry jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu mikołowskiego.

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Wyry określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddawane systemowi odzysku lub unieszkodliwiania,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Zgodnie z wymogami prawa – tj. z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry obejmuje wszystkie rodzaje powstających odpadów, a zwłaszcza:

  - Odpady komunalne, w tym:

- odpady biodegradowalne,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe,

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

  - Odpady opakowaniowe.

  - Osady ściekowe.

  - Odpady powstające w sektorze gospodarczym, w tym:

- odpady inne niż niebezpieczne,

- odpady niebezpieczne.

  - Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych, w tym:

- odpady zawierające PCB,

- oleje odpadowe,

- baterie i akumulatory,

- odpady zawierające azbest,

- pestycydy,

- odpady medyczne,

- odpady weterynaryjne.

  - Inne odpady, w tym:

- zużyte pojazdy samochodowe,

- zużyte opony,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego.

Przedmiotowy Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Wyry został opracowany zgodnie z celami i zadaniami przyjętymi w planach wyższego szczebla.

Niniejszy plan obejmuje okres od roku 2004-2008 roku, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015.

Wzorem Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na cztery zasadnicze grupy:

    - odpady powstające w sektorze komunalnym,

    - odpady powstające w sektorze gospodarczym,

    - odpady niebezpieczne,

    - inne odpady.

# Charakterystyka Gminy Wyry

## Lokalizacja Gminy Wyry

Gmina Wyry położona jest w południowej części województwa Śląskiego, na obszarze 34,5 km2. Gmina należy do powiatu mikołowskiego wchodzącego w skład województwa śląskiego. Gmina sąsiaduje:

- od północy 	- z Mikołowem,

- od południa 	- z Kobiórem,

- od zachodu 	- z Orzeszem i Łaziskami Górnymi,

- od wschodu	- z Tychami.

Pod względem administracyjnym obszar gminy obejmuje dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów: w części północnej Wyry i w części południowej Gostyń. Pod względem geograficznym stanowi fragment Kotliny Oświęcimskiej, rozciągającej się równoleżnikowo wzdłuż doliny Wisły i Gostyni.

Rysunek 1	Lokalizacja Gminy Wyry na tle powiatu mikołowskiego

# Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

Z terenu Gminy Wyry istnieją dogodne połączenia drogowe z dużymi miastami aglomeracji śląskiej, głównie Mikołowem, Tychami, Katowicami.

## Rzeźba terenu i budowa geologiczna Gminy Wyry

Pod względem morfologicznym opisywany teren leży na krawędzi południowej części Wyżyny Śląskiej (Zrąb Mikołowski) i Kotliny Oświęcimskiej. W obrębie Zrębu Mikołowskiego leży zachodnia część Wyr. W rejonie tym w morfologii terenu dominują wyniesienia zbudowane z utworów karbońskich. Pozostała część Wyr leży w obrębie Wysoczyzny Tyskiej, gdzie spod osadów trzeciorzędu i czwartorzędu wychodzą na powierzchnię pagóry karbońskie, a miejscami triasowe. Natomiast w rejonie Gostyni w rzeźbie Kotliny wyraźnie zaznacza się kierunek WNW-ESE widoczny w przebiegu doliny Gostynki.

W budowie geologicznej tego rejonu udział biorą utwory czwartorzędowe, trzeciorzędowe triasowe i karbońskie. Budowa geologiczna opisywanego terenu jest ściśle związana z geomorfologią terenu.

Karbon reprezentowany jest przez grupę warstw brzeżnych, która zawiera liczne poziomy z fauną morską, na podstawie których wydzielono warstwy pietrzkowickie, gruszowskie, jaklowieckie i porębskie. Warstwy pietrzkowickie zbudowane są z piaskowców i mułowców z cienkimi pokładami węgla 901-920. Warstwy gruszowskie zawierają liczne pokłady węgla kamiennego (pokłady 801-848) oraz poziomy morskie. Warstwy jaklowieckie zawierają pokłady 701-723 z wkładkami sapropelitów. Warstwy porębskie to głównie iłowce, mułowce i piaskowce z pokładami węgla 601-630. Bezpośrednio nad nimi zalegają warstwy siodłowe i rudzkie wchodzące w skład górnośląskiej serii piaskowcowej. W serii tej przeważają żwirowce i piaskowce z grubymi pokładami węgla kamiennego (pokłady 501-510 warstw siodłowych i 408 – 419 warstw rudzkich). W części stropowej warstw rudzkich wzrasta udział mułowców i iłowców. Utwory górnośląskiej serii piaskowcowej przykryte są serią mułowcową reprezentowaną przez warstwy załęskie i orzeskie. Warstwy załęskie zbudowane są głownie z mułowców i iłowców z pokładami węgla kamiennego 401-406 i 328-364. Warstwy orzeskie zawierają pokłady węgla kamiennego 301-327, w górnej części profilu tych warstw wzrasta udział piaskowców. Profil utworów karbońskich w tym rejonie kończą warstwy łaziskie reprezentowane przez zlepieńce, piaskowce i mułowce z pokładami węgla 201-218. W części stropowej utwory te są zwietrzałe przechodząc w sposób ciągły w zwietrzelinę gliniastą lub zwietrzelinę kamienistą. Utwory karbońskie na ogół przykryte są powłoką osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, miejscami występują bezpośrednio na powierzchni terenu (w zachodniej części Wyr).

Trias na opisywanym terenie występuje fragmentarycznie w postaci niewielkich płatów (we wschodniej części Wyr) i reprezentowany jest przez wapienie, margle i dolomity warstw gogolińskich.

Trzeciorzęd zalega bezpośrednio pod utworami czwartorzędowymi i występuje w południowej i wschodniej części Wyr oraz w rejonie Gostyni. Litologicznie są to iły piaszczyste i margliste, piaski i łupki ilaste z gipsem i anhydrytem oraz sole kamienne.

Czwartorzęd na całym opisywanym, terenie reprezentowany jest przez osady akumulacji wodnolodowcowej w postaci piasków i żwirów. Lokalnie zwłaszcza w rejonie Wyr występują eluwia glin zwałowych wykształcone jako gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste. Najmłodsze utwory czwartorzędowe związane są z dolinami rzek, gdzie występują utwory akumulacji rzecznej w postaci piasków różnoziarnistych, pyłów i glin oraz utwory akumulacji rzeczno – zastoiskowej w postaci osadów organicznych takich jak torfy, namuły i gliny próchniczne.

## Klimat

Obszar analizowanej Gminy podobnie jak cała Polska należy do umiarkowanej strefy klimatycznej. Mimo to odnotowuje się tutaj często duże wahania temperatury i zmienność pogody. Ten obszar jak i całe województwo śląskie znajduje się bowiem w zasięgu oddziaływania zarówno suchych mas powietrza kontynentalnego napływającego znad Europy Wschodniej i Azji oraz wilgotnego powietrza znad Atlantyku Europy Zachodniej.

Przeciętna roczna temperatura powietrza wynosi +7,9 oC. Najniższe temperatury rzadko dochodzą do -30oC, a upały do + 40oC. Przeciętna roczna amplituda temperatur kształtuje się w granicach 21 - 22oC. Średni wieloletni opad roczny wynosi 741,5 mm. Opady występują w ciągu całego roku, przy czym minimum odnotowuje się w lutym a maksimum w lipcu.

W analizowanym rejonie występują przeważnie wiatry o kierunkach zachodnim i południo-zachodnim o średniej prędkości ok. 4 m/s.

## Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne

Gmina Wyry położona jest w zlewni rzeki Wisły, w dolinie rzeki Gostyni.

Sieć hydrologiczną Gminy Wyry kształtują dopływy Gostyni i są to: Dopływ z Przegonu, Dopływ spod Wyr, Rów W – 1, Rów „S” z dopływem Rowu „S1”, Rów „G”, a także Brada oraz dopływ spod Riegielowca będący dopływem Potoku Tyskiego.

Jakość wód rzeki Gostyni jest pozaklasowa, o czym zadecydowały zanieczyszczenia bakteriologiczne, związki biogenne, związkami mineralne i zawiesina. Świadczy to o zanieczyszczeniu rzeki ściekami socjalno-bytowymi a także wprowadzaniem słonych wód dołowych z kopalń.

Ponadto na terenie Gminy Wyry znajduje się kilka zbiorników wodnych, z których największy Jezioro Wicie o powierzchni 14 ha i pojemności 11 3400 m3 znajduje się w centralnej części Gminy.

Hydrogeologicznie opisywany teren należy częściowo do Regionu Górnośląskiego (Podregion Łaziski), a częściowo do Regionu Przedkarpackiego (Podregion Przedkarpacko – Śląski), co jest ściśle związane z geomorfologią opisywanego terenu.

W Podregionie Łaziskim (rejon Wyr) główny poziom użytkowy występuje w utworach karbonu górnego. Poziom wodonośny występuje również w utworach czwartorzędu.

Wody w utworach karbońskich związane są z kompleksem wodonośnym w krakowskiej serii piaskowcowej, gdzie 75 % tego kompleksu stanowią gruboławicowe piaskowce. Współczynnik filtracji poziomów wodonośnych prowadzących wody użytkowe zawiera się w granicach 10-6 - 10-4 m/s. Drugi kompleks wodonośny obejmuje górnośląską serię piaskowcową, w której piaskowce i zlepieńce stanowią 50-75% całkowitej miąższości. Współczynnik filtracji poziomów wodonośnych prowadzących wody użytkowe wynosi 10-5 m/s. Wymienione dwie serie skał przepuszczalnych przedzielone są serią skał słaboprzepuszczalnych (seria mułowcowa).

Północne krańce Gminy Wyry znajdują się w granicach karbońskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 457 o nazwie Tychy-Siersza. Wody tego poziomu występują w piaskowcach i mułowcach izolowanych seriami iłowców na znacznej niekiedy głębokości dochodzącej do 500 m. Zasilanie tego piętra następuje głównie pośrednio przez przepuszczalne utwory czwartorzędu i niekiedy triasu, natomiast rzadziej bezpośrednio na wychodniach.

Wody GZWP wymagają szczególnej ochrony i objęte są siecią monitoringu krajowego i regionalnego. Najbliższy punkt monitoringu krajowego karbońskiego piętra wodonośnego oznaczony nr 874kr znajduje się w sąsiadującym mieście Tychy. Występują w nim wody wielojonowe (HCO3-SO4-Cl-Ca-Mg) o jakości zaliczanej do klasy „Ib”. O zaliczeniu wód do tej klasy zadecydowały: NO3, Mn, Przewodność elektrolityczna, Si., Twardość ogólna, Węgiel organiczny, Fe, przekroczone zostały wartości Ba i HCO3.

Podstawą drenażu tego piętra wodonośnego są głównie wyrobiska kopalń węgla kamiennego.

Wody w utworach czwartorzędu związane są utworami wodnolodowcowymi w postaci piasków i żwirów, a także z przypowierzchniowymi warstwami piasków różnoziarnistych w dolinach rzek. Poziom wodonośny czwartorzędu z uwagi na swój przypowierzchniowy charakter może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz ilości i intensywności opadów atmosferycznych.

W Podregionie Przedkarpacko – Śląskim (rejon Gostyni) główny poziom użytkowy występuje w utworach czwartorzędu w piaskach i żwirach wodnolodowcowych na głębokości do 30 m. Wg „Mapy warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia” Gostyń leży w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych QII Rejonu Małej Wisły wymagającego szczególnej ochrony. Wody tego poziomu ujmowane są studnią S-1 (użytkownik Szkoła Podstawowa), aktualnie nieeksploatowana (wg danych z „Mapy dynamiki zwykłych wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia”). Stan wód tego poziomu może ulegać okresowemu podniesieniu w czasie roztopów wiosennych i po intensywnych i długotrwałych opadach deszczu oraz obniżeniu w czasie suszy.

Głębiej występują nieprzepuszczalne osady trzeciorzędowe.

## Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności

Badając liczbę ludności należy odnotować ciągły wzrost liczby mieszkańców gminy Wyry w latach 1995-2001 (wyjątkowo nastąpił spadek liczby ludności w 1998 w relacji do roku poprzedniego).

Rysunek 2	Liczba ludności w gminie Wyry w latach 1995 – 2001, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

W 1995 roku gminę Wyry zamieszkiwało 6 055 osób. Do roku 2001 liczba ludności zwiększyła się do poziomu 6 165. Oznacza to około 1,82% wzrost liczby mieszkańców gminy Wyry w ciągu siedmiu lat.

Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w 2001 roku ok. 179 osób na 1km2.

Tabela 1	Ruch naturalny ludności, stan za 2001 rok

| Powierzchnia [km2] | Ludność | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [osoby] | [na 1km2] |  | Ogółem | Niemowlęta |  |  |
| 34,5 | 6 165 | 179 | 49 | 74 | 1 | -25 | 64 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

Wzrost liczby mieszkańców gminy Wyry spowodowany był przez dodatnie saldo migracji. Czynnikiem osłabiającym zjawisko był ujemny przyrost naturalny. Analizę migracji ludności oparto na obserwacji dwóch składowych tego procesu: napływu (zameldowania na pobyt stały) i odpływu (wymeldowania z pobytu stałego). Największa liczba ludności napływała w 2001 r. z miast, tj. ok. 98 osoby. Ludność napływową ze wsi szacuje się na poziomie 14 osób. Nie odnotowano napływu ludności z zagranicy. 
W 2001 r. do miast przeprowadziło się 41 osób, na wieś – 4 osób. Zanotowano 3 osoby, które wyjechały na pobyt stały za granicę.

Rysunek 3	Napływ i odpływ ludności z gminy Wyry – struktura.

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

## Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz charakterystyka sektora gospodarczego

W gminie Wyry jest 504 podmiotów gospodarczych (stan na 20.11.2003 r.) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – regon. W sektorze prywatnym działa 492 podmiotów, natomiast w sektorze publicznym funkcjonuje 12 jednostek.

Rysunek 4	Udział sektorów publicznego i prywatnego w gminie Wyry

Źródło : Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

Z pośród 504 podmiotów gospodarczych na terenie gminy Wyry zarejestrowanych 
w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, najwięcej jednostek funkcjonowało w handlu i naprawach, najmniej – w dziedzinie wytwarzania 
i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rysunek 5	Podmioty gospodarcze – udział według rodzajów działalności

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

Głównym źródłem utrzymania na obszarze gminy Wyry jest przemysł. Poza tym istotną rolę w zatrudnieniu odgrywają jednostki w dziedzinie budownictwa, handlu i napraw, edukacji oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Najmniejszy udział w zatrudnieniu mieszkańców gminy Wyry ma transport, gospodarka magazynowa i łączność.

Rysunek 6	Udział poszczególnych rodzajów działalności w zatrudnieniu

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

## Bezrobocie

Pod pojęciem bezrobotnego (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz późniejszymi zmianami – jednolity tekst w Dz. U. z 2001 roku Nr 6, poz. 56) należy rozumieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy.

Głównym problemem społeczno-gospodarczym Powiatu jest duży poziom bezrobocia. Na koniec czerwca 2003 roku w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego zarejestrowanych było 329,1 tys. osób bezrobotnych, tj. o ok. 2,5% więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem (320,9 osób zarejestrowanych). Województwo śląskie było dziewiątym pod względem najwyższej stopy bezrobocia w kraju. W czerwcu 2003 roku stopa bezrobocia dla województwa śląskiego wynosiła 16,6% i była o ok. 0,6 punktów procentowych wyższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

W powiecie mikołowskim na koniec czerwca 2003 zarejestrowanych było 5,5 tysiąca bezrobotnych, co odpowiada stopie bezrobocia na poziomie 14,8% osób aktywnych zawodowo.

W gminie Wyry na koniec czerwca pozostawało bez pracy 300 osób, z tego liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 174. Strukturę bezrobocia wg wykształcenia przedstawia

Rysunek 7	Struktura bezrobocia wg wykształcenia w gminie Wyry.

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

Poziom bezrobocia w gminie Wyry pozostaje jednym z głównych problemów społeczno-ekonomicznych.

# Stan aktualny, prognozy, określenie celów w gospodarce odpadami oraz planowane zadania

## Odpady komunalne

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy o odpadach „odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury miejskiej, takich jak: handel, szkolnictwo, usługi, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Można wśród nich wyróżnić odpady:

- domowe,

- wielkogabarytowe,

- uliczne,

- odpady z obiektów użyteczności publicznej,

- odpady z terenów zieleni zorganizowanej,

- komunalne osady ściekowe,

- śnieg i lód usuwany z powierzchni ulic i placów,

- urobek ziemny z ziemnych prac budowlanych,

- gruz z remontów i rozbiórki budynków.

Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele odpadów niebezpiecznych związanych z działalnością bytową ludzi:

- zużyte baterie,

- akumulatory,

- świetlówki,

- termometry rtęciowe,

- opakowania po farbach i lakierach,

- zużyte rozpuszczalniki,

- smary,

- przeterminowane leki.

### Stan aktualny

#### Ilość i rodzaj powstających odpadów komunalnych

W skład Gminy Wyry wchodzą dwie miejscowości – Wyry i Gostyń. Wszyscy mieszkańcy Gminy zamieszkują w zabudowie niskiej, tworząc 610 gospodarstw domowych w miejscowości Wyry i 640 gospodarstw domowych w miejscowości Gostyń.

Dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów w oparciu o dane uzyskane z Urzędu Gminy w Wyrach (zawarte w tabeli 2), dotyczące ilości odpadów wywiezionych z terenu przedmiotowej Gminy w latach 2000 – 2003.

Tabela 2	Ilość wywożonych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyry w latach 2000 - 2003

| Rok | Ilość odpadów wywożonych z terenu Gminy [m3] | Ilość odpadów wytwożonych z terenu Gminy [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 5 532,18 | 1 637,25 |
| 2001 | 5 494,93 | 1 708,90 |
| 2002 | 5 814,41 | 1 808,28 |
| 2003 | 5 935,215 | 1 845,85 |

# Jakość powstających odpadów

Przedstawiony w tabeli nr 3 skład morfologiczny odpadów został zacytowany na podstawie następujących materiałów źródłowych: „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego”, „Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Mikołowskiego” i „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry”.

Tabela 3	Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry

| Lp. | Frakcja | Skład morfologiczny [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne (spożywcze roślinne i zwierzęce, pozostałe organiczne) | 16 |
| 2 | Papier | 13 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 13 |
| 4 | Tekstylia | 3 |
| 5 | Szkło | 8 |
| 6 | Metale | 4 |
| 7 | Odpady mineralne | 10 |
| 8 | Frakcja drobna | 33 |
| Suma | 100 % |

Określenie jakości oraz ilości powstających odpadów jest punktem wyjścia do dalszych rozważań dotyczących możliwości doboru odpowiednich technologii w zakresie przerobu odpadów, odzysku surowców i unieszkodliwiania pozostałości.

W celu określenia potencjalnych strumieni poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych wydzielanych na obszarze opracowania wykonano stosowne obliczenia , których wyniki przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4	Potencjalna ilość poszczególnych frakcji w odpadach do przerobu lub odzysku w roku 2002 i 2003

| Lp. | Frakcja | Ilość odpadów w 2002 roku [Mg] | Ilość odpadów w 2003 roku [Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne (spożywcze roślinne i zwierzęce, pozostałe organiczne) | 289,32 | 295,35 |
| 2 | Papier | 235,08 | 239,96 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 235,08 | 239,96 |
| 4 | Tekstylia | 54,25 | 55,37 |
| 5 | Szkło | 144,66 | 147,67 |
| 6 | Metale | 72,33 | 73,83 |
| 7 | Odpady mineralne | 180,83 | 184,58 |
| 8 | Frakcja drobna | 596,73 | 609,13 |
| Suma: | 1 808,28 | 1 845,85 |

Źródło	obliczenia własne na podstawie wskaźników zawartych w tabeli 3 oraz sumarycznej ilości odpadów za rok 2002  i 2003 przedstawionej w tabeli nr 2

#### Zbieranie i wywóz odpadów

# Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Wyry wynika, iż około 90% mieszkańców – tj. 
5 521osób objętych jest zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Wyry odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od podpisanej umowy.

Odpady komunalne gromadzone są w następujących rodzajach pojemników:

- 110 l,

- 120 l,

- 240 l,

- 1 100 l.

Na terenie Gminy pozwolenia na wywóz odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty gospodarcze:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- Firma Usług Komunalnych „LOBBE” Sp. z o.o. w Sosnowcu,

- Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „ALBA” Sp. z o.o. z Tychów,

- Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie,

- Miedzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Master” Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych,

- Franciszek Urbańczyk z Wyr,

- Martin Brudek z Gostyni,

- Rethmann Plus Sp. z o.o. z Gliwic,

- Ekologiczne Systemy Transportu Aglomeracji „ESTA” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Ponieważ Gmina Wyry nie posiada własnego składowiska odpadów, zmieszane odpady komunalne wywożone są na składowisko poza terenem gminy. W/w firmy przekazują zmieszane odpady komunalne na następujące składowiska:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- odpady komunalne, wielkogabarytowe, złom, gruz - składowisko mieszczące się w Tychach Urbanowicach ul. Serdeczna 100 – administrator : MPGO MASTER” Sp. z o. o.,

- odpady komunalno – bytowe - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „EKOCENTRUM” Sater Kamieńsk - administrator : SATER KAMIEŃSK 
Sp. z o. o. ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

- odpady komunalne - składowisko odpadów Komunalnych w Bytomiu przy ulicy Brzeźińskiej - administrator : Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Bytom pl. Kościuszki 11,

- -odpady komunalne - składowisko odpadów Komunalnych w Pyskowicach – Zaolszanach – administrator : EKOFOL II” Spółka Akcyjna w Bytomiu z siedzibą 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 16-18,

- Firma Usług Komunalnych „LOBBE” Sp. z o.o. w Sosnowcu,

- odpady komunalne, wielkogabarytowe, złom, gruz - składowisko mieszczące się w Tychach Urbanowicach – administrator : Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ul. Zwierzyniecka 6, 43-100 Tychy,

- Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „ALBA” Sp. z o.o. z Tychów,

- odpady komunalne - składowisko mieszczące się w Tychach Urbanowicach ul. Serdeczna 100 – administrator : MPGO MASTER” Sp. z o. o.,

- odpady komunalno – bytowe - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „EKOCENTRUM” Sater Kamieńsk - administrator : SATER KAMIEŃSK 
Sp. z o. o. ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk,

- Miedzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Master” Sp. z o.o.,

- odpady komunalne, wielkogabarytowe, złom, gruz - składowisko mieszczące się w Tychach Urbanowicach ul. Serdeczna 100 – administrator : MPGO MASTER” Sp. z o. o.,

- Rethmann Plus Sp. z o.o. z Gliwic,

- odpady komunalne - składowisko odpadów Komunalnych w Pyskowicach – Zaolszanach – administrator : EKOFOL II” Spółka Akcyjna w Bytomiu z siedzibą 
41-902 Bytom ul. Siemianowicka 16-18,

- „EKO-PUNKT Organizacja Odzysku” S. A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Kaczej 8, 01-013 W-wa

- odpady komunalne – składowisko odpadów w Knurowie, – administrator : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o. o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,

- odpady komunalne - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „EKOCENTRUM” Sater Kamieńsk - administrator : SATER KAMIEŃSK 
Sp. z o. o. ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk

- Ekologiczne Systemy Transportu Aglomeracji „ESTA” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

- odpady komunalne - składowisko odpadów w Knurowie, – administrator : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o. o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,

- Zakład Składowania Definitywnego i Utylizacji Odpadów „Landeco” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Siemianowicach Śl. Przy ulicy Zwycięstwa,

- Stacja Segregacji Odpadów zlokalizowana w Siemianowicach Śl. przy ulicy 
Konopnickiej 11, – administrator : BM RECYKLING Sp. z o. o. 34-120 Andrychów ul. Tkacka 36.

# Odpady zbierane selektywnie

Z informacji uzyskanych w urzędzie Gminy wynika, że we wrześniu 2002 roku gmina Wyry przekazała Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach do administrowania plac, na którym utworzono Rejonowąj Zbiornicę Selektywnie Zbieranych Odpadów (RZSZO).

Od 1 stycznia 2004 r. w Gminie wprowadzony został sukcesywny system segregacji odpadów „u źródła”. Zgodnie z tym systemem odpady odbierane są 1 raz w miesiącu w specjalnych, kolorowych workach z podziałem na szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę.

Selektywną zbiórką odpadów objętych jest aktualnie 6 198 mieszkańców Gminy. Każda posesja na terenie Gminy otrzymuje trzy worki służące do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady gromadzone w sposób selektywny odbierane są od mieszkańców bezpłatnie w okresach miesięcznych - według wyznaczonego harmonogramu.

Wywozem odpadów selektywnie gromadzonych na Zbiornicę w Wyrach zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

Ponadto do Rejonowej Zbiornicy Selektywnie Zbieranych Odpadów w Wyrach mieszkańcy indywidualnie mogą przekazywać odpady metalowe.

Posegregowane odpady z Rejonowej Zbiornicy Selektywnie Zbieranych Odpadów w Wyrach trafiają na składowisko odpadów w Tychach Urbanowicach, którego zarządcą jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o.o.

Według informacji zawartych w załączniku do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego podaje się, iż na terenie Gminy Wyry w 2002 r w wyniku selektywnej zbiórki wydzielono następujące ilości poszczególnych frakcji:

- Szkło	55,40 Mg,

- Tworzywa sztuczne	10,32 Mg,

- Metale	69,92 Mg,

- Biomasa	3,04 Mg.

#### Obiekty i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Według informacji zawartych w Programie Ochrony Środowiska, Gmina Wyry opiera swój system unieszkodliwiania odpadów na deponowaniu ich na składowiskach odpadów komunalnych. Jak już wcześniej wspominano na terenie Gminy Wyry nie ma składowiska odpadów, a więc odpady komunalne deponowane są poza terenem Gminy.

Na terenie Wyr zlokalizowana jest Rejonowa Zbiornica Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszcząca się przy ul. Dąbrowszczaków – będąca jedynie czasowym miejscem gromadzenia odpadów przed przekazaniem ich od odzysku. Powierzchnia Zbiornicy wynosi 1 412 m2. Na terenie Zbiornicy odpady magazynowane są w kontenerach typu K-7.

Na utwardzonym i ogrodzonym placu RZO rozmieszczone są kontenery odkryte i zakryte z przeznaczeniem na:

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- makulaturę kartonową,

- makulaturę gazetową,

- tworzywa typu PET,

- tworzywa miękkie,

- tworzywa twarde,

- złom,

- szkło budowlane,

- opony samochodów osobowych i dostawczych

- odpady biodegradowalne.

W 2003 roku na terenie Zbiornicy zmagazynowano ogółem 35,06 Mg odpadów, przy czym 3,4 Mg - stanowiły odpady makulaturowe, 23,36 Mg - stanowiły odpady szklane, a 8,24 Mg - nstanowiły odpady tworzyw sztucznych.

RZSZO jest w stanie zmagazynować w ciągu rok kalendarzowego około 350 Mg odpadów.

Magazynowane w kontenerach odpady są transportowane specjalistycznym samochodem do sortowni odpadów komunalnych w Tychach przy ul. Serdecznej 100, gdzie są poddawane szczegółowemu podziałowi na gatunki, kolory, rodzaje, po czym są prasowane w bele lub sprzedawane jako surowce wtórne.

Oprócz RZSZO na terenie Gminy Wyry nie funkcjonują inne zakłady zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

#### Dzikie wysypiska

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Wyrach podaje się, iż na terenie Wyr zlokalizowane są 2 dzikie wysypiska odpadów:

  - zlokalizowane jest na zachód od ul. Pszczyńskiej, przy dojeździe do zbiornika wodnego nieopodal posesji Pana Wycisło. Jest to teren prywatny, w związku z czym Wójt Gminy zamierza wzywać właściciela do uporządkowania terenu w IV kwartale 2004 roku. Wysypisko jest dość duże.

  - zlokalizowane jest przy ul. Pszczyńskiej na terenie Przedsiębiorstwa „EVA” (produkującego płytki). Znajdują się tu odpady stałe, w tym opakowania po chemikaliach bezpośrednio na terenie siedziby Firmy. Wójt Gminy zamierza wzywać właściciela do usunięcia odpadów i uporządkowania terenu w IV kwartale 2004 roku.

Północne krańce Gminy Wyry znajdują się w granicach karbońskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 457 o nazwie Tychy-Siersza. wymagającego szczególnej ochrony.

W związku z powyższym istnieje realne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód tego zbiornika przez potencjalne odcieki z „dzikich” wysypisk mieszczących się przy posesji Pana Wycisło i przy Przedsiębiorstwie „EVA”. 
Określenie wpływu odpadów oraz dzikich wysypisk śmieci na warunki hydrogeologiczne powinno być dokonane na podstawie odrębnej dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne, sporządzonej przez uprawnionego hydrogeologa.

Należy w tym miejscu dodać, iż po zlikwidowaniu „dzikich” wysypisk zlokalizowanych na terenie Gminy (planowanym na IV kwartał 2004 roku) nie przewiduje się negatywnego wpływu tych wysypisk na warunki hydrologiczne i glebowe.

#### Odpady biodegradowalne

Do odpadów biodegradowalnych należą: odpady kuchenne ulegające biodegradacji (z gospodarstw domowych, restauracji, barów itp.), odpady zielone (z porządkowania parków, ogrodów, zieleńców – trawa, liście, gałęzie, itp.), papier nieopakowaniowy.

Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Wyry wynika, iż na terenie Gminy zbiórka odpadów ulegających biodegradacji odbywa się na terenie Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Niestety brak jest danych, co do ilości tych odpadów.

#### Odpady wielkogabarytowe

Do odpadów wielkogabarytowych należą: odpady pochodzące z gospodarstw domowych (w tym: stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, tzw. sprzęt AGD, urządzenia elektroniczne) wymagające odrębnego systemu gromadzenia, odbioru i transportu.

Aktualnie na terenie Gminy Wyry nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych (w budżecie Gminy nie ma zaplanowanych środków na ten cel).

Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy wynika, iż ostatnia „wystawka” na terenie Gminy została przeprowadzona w maju 2001 roku. Jej koszt wyniósł 23 591,36 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Gmina planuje 1 raz w roku zorganizować cykliczną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

#### Odpady budowlano-remontowe

Do odpadów budowlano-remontowych zaliczamy: odpady materiałów oraz elementów budowlanych i drogowych, takich jak: gruz, odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych, odpady asfaltów, smół i produktów smołowych, złom, gleba i grunt z wykopów, odpady materiałów izolacyjnych.

Z danych udostępnionych przez Urząd Gminy Wyry wynika, iż na terenie gminy odpady z remontów nie są zbierane w sposób selektywny oraz brak jest danych o ich ilości i sposobie zagospodarowania. Jeżeli tego typu odpady powstaną, to mieszkańcy we własnym zakresie wywiozą je na składowisko odpadów.

#### Odpady niebezpieczne

Do odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych zaliczamy m.in.: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freon, oleje i tłuszcze, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno – zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady te ze względu na swój charakter wymagają selektywnego gromadzenia i przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach dla tego typu odpadów.

Wytwórcami odpadów komunalnych niebezpiecznych są gospodarstwa domowe.

W tabeli nr 5 przedstawiono udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zaczerpnięty z danych przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. Na terenie Gminy Wyry nie zostały przeprowadzone badania dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

Tabela 5	Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych (2002 rok)

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] | Ilość odpadów niebezpiecznych [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12% | 1,47 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 5% | 0,61 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 2% | 0,25 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35% | 4,28 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1% | 0,12 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5% | 0,61 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4% | 0,49 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10% | 1,22 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5% | 0,61 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10% | 1,22 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5% | 0,61 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3% | 0,37 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3% | 0,37 |
| Razem | 100% | 12,23 |

Źródło :  Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Obliczenia własne na podstawie wskaźników procentowego udziału poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów niebezpiecznych, zawartych w PGO dla województwa śląskiego, wskaźnika zawartości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych zawartego w PGO dla Powiatu Mikołowskiego – 2 kg/M/rok

### Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych

#### Odpady komunalne i biodegradowalne

W niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę prognozowanych ilości odpadów komunalnych, powstających na terenie Gminy Wyry w kolejnych latach, w oparciu o dane i wskaźniki zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego i Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego.

Biorąc pod uwagę przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, na najbliższe lata „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Przewidywanie zmian składu opierało się m.in. na następujących przesłankach:

- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich;

- rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach;

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, powodujące wzrost ilości odpadów, następnie obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno;

- zakłada się zmianę systemu centralnego ogrzewania przez część mieszkańców Gminy Wyry na paliwa ekologiczne bądź inne źródła energii. Działania takie sprzyjać będą spadkowi ilości popiołów w strumieniu odpadów komunalnych,

- wzrost budownictwa oraz usług remontowo-budowlanych, zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu) w strukturze odpadów.

Powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie (nie większe niż 3% w skali rocznej) zmiany generowania poszczególnych składników odpadów.

W perspektywicznym okresie przewiduje się stopniowy wzrost liczby ludności. Prognoza taka została przyjęta na podstawie danych demograficznych z okresu 1995-2002 oraz założenia zmian demograficznych na terenie Polski opracowanych przez GUS. Dane dotyczące zaludnienia Gminy uzyskane z Urzędu Gminy Wyry przedstawia Tabela 6.

Tabela 6	Liczba ludności Gminy Wyry w okresie perspektywicznym

|  | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 6289 | 6315 | 6366 | 6391 | 6468 | 6493 | 6519 |

Źródło : Urząd Gminy Wyry

Do określenia ilościowo – jakościowej charakterystyki mogących powstać odpadów komunalnych ich charakterystyki dla potrzeb niniejszego planu – wykorzystano wyniki badań przytoczone w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. Wskaźniki te przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 7	Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla Gminy 
Wyry w 2002 r. [kg/M/r]

| L.p. | Strumień odpadów | Wieś |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 25,76 |
| 2 | Odpady zielone | 5,00 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowe | 9,42 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 9,42 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 2,09 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 14,65 |
| 7 | Opakowana z tworzyw sztucznych | 6,28 |
| 8 | Szkło nieopakowaniowe | 1,93 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 10,95 |
| 10 | Metale | 4,51 |
| 11 | Opakowania z blachy stalowej | 1,29 |
| 12 | Opakowania z aluminum | 0,64 |
| 13 | Odpady tekstylne | 4,83 |
| 14 | Odpady mineralne | 16,10 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 53,13 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 |
| 17 | Odpady budowlane | 30,00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| Razem | 213,00 |

Źródło:	Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Zakładane zmiany procentowe wskaźników emisji poszczególnych składników odpadów przedstawia Tabela 8, a obliczane na tej podstawie prognozy ilości odpadów w okresie 2004-2015 zestawiono w tabeli nr 9. W celu identyfikacji potrzeb związanych z odzyskiem bądź recyklingiem odpadów biodegradowalnych oszacowano ilość odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie Gminy do roku 2015. Tabela 10 przedstawia prognozę ilości odpadów biodegradowalnych wytworzonych w poszczególnych latach.

Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinna wynosić:

- w 2010 roku –	75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

- w 2013 roku –	50% jw.

- w 2020 roku –	35% jw.

Zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach powinno być osiągane poprzez stosowanie metod selektywnej zbiórki tych odpadów albo „u źródła” albo na stacji segregacji odpadów przed składowiskiem.

Tabela 8	Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych

| Lp. | Nazwa strumienia | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,00% | 1,50% | 0,50% |
| 2 | Odpady zielone | 1,00% | 1,50% | 0,50% |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00% | 1,00% | 0,00% |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50% | 0,50% | -2,00% |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00% | 1,50% | 1,50% |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,50% | 2,00% | 1,00% |
| 9 | Opakowania ze szkła | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 10 | Metale | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Opakowania z blachy | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 12 | Opakowania z aluminium | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| 13 | Tekstylia | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 14 | Odpady mineralne | 1,00% | 2,00% | 2,00% |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | -2,00% | -3,00% | -3,00% |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 3,00% | 1,00% | 1,00% |
| 17 | Odpady budowlane | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 1,00% | 1,00% | 1,00% |

Źródło :Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Tabela 9	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyry w latach 2004-2015 w Mg/rok

| L.p. | Nazwa strumienia | 2004 | 2006 | 2007 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 161,257 | 166,865 | 169,181 | 176,980 | 186,610 | 189,898 | 191,440 |
| 2 | Odpady zielone | 31,300 | 32,388 | 32,838 | 34,352 | 36,221 | 36,859 | 37,158 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 59,553 | 62,797 | 64,246 | 68,030 | 70,677 | 71,584 | 71,849 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 59,261 | 61,908 | 63,057 | 66,826 | 71,286 | 72,808 | 74,305 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 13,213 | 13,933 | 14,254 | 15,227 | 16,222 | 16,561 | 16,895 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 92,163 | 96,280 | 98,066 | 102,523 | 105,179 | 106,094 | 104,576 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 39,702 | 41,865 | 42,831 | 45,554 | 47,930 | 48,742 | 49,537 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 30,385 | 31,743 | 32,332 | 34,264 | 36,551 | 37,331 | 37,784 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 12,201 | 12,866 | 13,163 | 14,061 | 14,980 | 15,293 | 15,601 |
| 10 | Metale | 68,547 | 70,930 | 71,915 | 74,180 | 75,074 | 75,387 | 75,666 |
| 11 | Opakowania z blachy | 28,233 | 29,214 | 29,620 | 30,841 | 32,088 | 32,515 | 32,929 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 8,115 | 8,478 | 8,635 | 9,110 | 9,595 | 9,761 | 9,923 |
| 13 | Tekstylia | 4,006 | 4,146 | 4,203 | 4,377 | 4,553 | 4,614 | 4,673 |
| 14 | Odpady mineralne | 100,786 | 104,290 | 105,738 | 111,127 | 118,714 | 121,301 | 123,848 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 322,714 | 314,086 | 308,675 | 288,621 | 261,170 | 251,908 | 242,448 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 95,759 | 102,825 | 106,092 | 114,079 | 118,364 | 119,833 | 121,253 |
| 17 | Odpady budowlane | 191,518 | 205,650 | 212,184 | 230,076 | 244,490 | 249,408 | 254,241 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 12,520 | 12,955 | 13,135 | 13,677 | 14,230 | 14,419 | 14,603 |
| Suma | 1331,233 | 1373,220 | 1390,165 | 1433,903 | 1463,935 | 1474,316 | 1478,728 |
| 19 | Odpady ulegające biodegradacji (łącznie) | 311,371 | 323,958 | 329,322 | 346,186 | 364,794 | 371,149 | 374,751 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego i w ((wskaźniki podane w tabeli 7 i 8) oraz prognozowanej liczby mieszkańców Gminy Wyry dla kolejnych lat (tabela nr 6)

Pozycja 19 jest sumą odpadów biodegradowalnych zawartych w pozycjach 1 – 4 tabeli

Tabela 10	Prognoza ilości odpadów biodegradowalnych do roku 2015 w Mg/rok

| Lp. | Nazwa strumienia | 2004 | 2006 | 2010 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 161,257 | 166,865 | 176,980 | 186,6096 | 191,440 |
| 2 | Odpady zielone | 31,300 | 32,388 | 34,352 | 36,2208 | 37,158 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 59,553 | 62,797 | 68,030 | 70,67713 | 71,849 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 59,261 | 61,908 | 66,826 | 71,28642 | 74,305 |
| 5 | Łącznie ilość odpadów biodegradowalnych | 311,371 | 323,958 | 346,186 | 364,7939 | 374,751 |
| 6 | Obowiązkowy recykling opakowań papierowych | 23,11177 | 26,00148 | 38,09058 | 47,04903 | 53,4995 |
| 7 | Odpady biodegradowalne bez opakowań poddanych obowiązkowemu recyklingowi | 288,259 | 297,957 | 308,096 | 317,745 | 321,252 |
| 8 | Dopuszczalne składowanie | 240,9978 | 232,5909 | 210,1725 | 140,115 | 112,092 |
| 9 | Dodatkowy konieczny recykling | 47,261 | 65,366 | 97,923 | 177,630 | 209,160 |

Źródło: Obliczenia własne;

ilość opakowań podlegających obowiązkowemu recyklingowi obliczone na podstawie wskaźników zawartych w rozporządzeniu MŚ w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych;

dopuszczalne ilości odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania obliczono na podstawie wartości bazowej (będącej ilością odpadów biodegradowalnych wytworzoną w roku 1995 – dla Gminy Wyry została ona przyjęta o 10 % mniej niż w stanie aktualnym, tj. = 280,23 Mg) oraz na podstawie założonych w planach gospodarki odpadami wyższego rzędu maksymalnych ilości odpadów biodegradowalnych, które mogą być kierowane do składowania (wskaźniki te podano w rozdziale 3.1.2.1 niniejszego opracowania, pod tabelą 7)

Wykres 1	Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz przewidywane ilości do odzysku i składowania

#### Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego przewiduje się rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych celem ich dalszego przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia.

Poniżej przedstawia się prognozowane ilości odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych latach wytworzonych na terenie Gminy Wyry (na podstawie tabeli 9):

- rok 2006 – 102,825 Mg,

- rok 2010 – 114,079 Mg,

- rok 2015 – 121,253 Mg.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego przewiduje się rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, celem ich dalszego przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia.

W w/w Planach zakłada się następujące poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych:

- 2006 rok - 20%,

- 2010 rok - 60%,

- 2015 rok - 80%.

Biorąc pod uwagę powyższe szacunkowe ilości powstających odpadów oraz założone poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych szacuje się, iż na terenie Gminy Wyry należy w poszczególnych latach poddać odzyskowi następujące ilości odpadów wielkogabarytowych:

- rok 2006 – 20,565 Mg,

- rok 2010 – 68,447 Mg,

- rok 2015 – 97,002Mg.

#### Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego

W skład odpadów budowlano-remontowych wchodzą:

- odpady materiałów oraz elementów budowlanych i drogowych, takich jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, asfaltowy	- 60%,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych	- 8%,

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachowe)	- 7%,

- złomy metaliczne	- 5%,

- gleba i grunt z wykopów (kamienie i żwir)	- 15%,

- odpady materiałów izolacyjnych	- 5%.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlano-remontowych powinny zajmować się specjalne zakłady. Biorąc pod uwagę, że odpady te pochodzą z sektora komunalnego, korzystne wydaje się usytuowanie instalacji do odzysku w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Takie zakłady powinny być wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego – kruszarki, przesiewacze wibracyjne – i doczyszczania dowiezionych odpadów budowlanych.

W celu określenia ilości odpadów budowlano-remontowych, które powinny zostać poddane systemowi odzyskowi i recyklingu, opracowano prognozę wytwarzania tych odpadów w poszczególnych latach. Prognozę przedstawia tabela 11:

Tabela 11	Prognoza ilości odpadów budowlano-remontowych w sektorze odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry

| Rodzaj odpadu | Skład [%] | Ilość odpadów w 2006 r. [Mg] | Ilość odpadów w 2010 r [Mg] | Ilość odpadów w 2015 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruz ceglany, betonowy ceramiczny, asfaltowy | 60% | 123,390 | 138,046 | 152,5446 |
| Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | 8% | 16,452 | 18,406 | 20,33928 |
| Asfalty, smoły, produkty smołowe (pokrycia dachowe) | 7% | 14,396 | 16,105 | 17,79687 |
| Złom metaliczny | 5% | 10,283 | 11,504 | 12,71205 |
| Gleba i grunt, kamienie i żwiry | 15% | 30,848 | 34,511 | 38,13615 |
| Materiały izolacyjne | 5% | 10,283 | 11,504 | 12,71205 |
| Łącznie | 100% | 205,650 | 230,076 | 254,241 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa 
śląskiego oraz oszacowanej wielkości wytwarzanych odpadów budowlano – remontowych w kolejnych latach w tabeli nr 9

Zarówno w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego jak i w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych:

- rok 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,

- rok 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,

- rok 2015 – 60% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych.

Biorąc pod uwagę zakładane poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych oszacowano ilości odpadów tego typu, które należy w poszczególnych latach poddać odzyskowi. Dane te przedstawia tabela nr 12.

Tabela 12	Ilości odpadów budowlano-remontowych przeznaczonych do odzysku lub recyklingu w latach 2006, 2010 oraz 2015

| Rok | Zakładany poziom odzysku lub recyklingu [%] | Przewidywana ilość odpadów do odzysku lub recyklingu [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 15% | 30,848 |
| 2010 | 40% | 92,030 |
| 2015 | 60% | 152,5446 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz na podstawie wielkości podanych w tabeli 11

#### Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych

W tabeli nr 13 przedstawiono prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych powstających na terenie Gminy Wyry w kolejnych latach, z w uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych.

Tabela 13	Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] | Ilość wytworzonych odpadów w 2006 r. [Mg] | Ilość wytworzonych odpadów w 2010 r. [Mg] | Ilość wytworzonych odpadów w 2015 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12% | 1,555 | 1,641 | 1,752 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 5% | 0,648 | 0,684 | 0,730 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 2% | 0,259 | 0,274 | 0,292 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35% | 4,534 | 4,787 | 5,111 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1% | 0,130 | 0,137 | 0,146 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5% | 0,648 | 0,684 | 0,730 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4% | 0,518 | 0,547 | 0,584 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10% | 1,296 | 1,368 | 1,460 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5% | 0,648 | 0,684 | 0,730 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10% | 1,296 | 1,368 | 1,460 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5% | 0,648 | 0,684 | 0,730 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3% | 0,389 | 0,410 | 0,438 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3% | 0,389 | 0,410 | 0,438 |
|  | Razem | 100% | 12,955 | 13,677 | 14,603 |

Źródło: Obliczenia własne;	
na podstawie składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych podanego w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz danych nt odpadów niebezpiecznych zawartych w tabeli nr 9.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, na terenie Gminy Wyry powinny zostać osiągnięte następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych) celem przekazania ich do obiektów odzysku lub unieszkodliwiania:

- w roku 2006 - 15% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2010 - 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2015 - 80% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych.

Tabela 14	Szacowane ilości odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie Gminy Wyry w poszczególnych latach

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów przeznaczonych do selektywnego zbierania w 2006 r. [Mg] | Ilość odpadów przeznaczonych do selektywnego zbierania w 2010 r. [Mg] | Ilość odpadów przeznaczonych do selektywnego zbierania w 2015 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 0,233 | 0,821 | 1,402 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 0,097 | 0,342 | 0,584 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 0,039 | 0,137 | 0,234 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 0,680 | 2,393 | 4,089 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 0,019 | 0,068 | 0,117 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,097 | 0,342 | 0,584 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,078 | 0,274 | 0,467 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 0,194 | 0,684 | 1,168 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 0,097 | 0,342 | 0,584 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,194 | 0,684 | 1,168 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,097 | 0,342 | 0,584 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 0,058 | 0,205 | 0,350 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 0,058 | 0,205 | 0,350 |
| Razem | 2,07 | 1,943 | 6,838 |

Źródło : Obliczenia własne na podstawie wskaźników zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego  (podane również powyżej tabeli) oraz na podstawie wielkości podanych w tabeli 13

### Stan docelowy i plan działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Wyry

#### Określenie stanu docelowego

Rozpatrywane rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące gospodarki odpadami w Gminie powinny służyć ograniczeniu uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawie wyglądu, estetyki gminy. Analizy przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania służą wypracowaniu strategii funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązania, które będą stosowane w najbliższych latach w ramach tej strategii, muszą przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkańców, być zgodne z wymogami ochrony środowiska oraz z technikami i technologiami stosowanymi w Unii Europejskiej.

Zapewnienie tych wszystkich uwarunkowań wiąże się niewątpliwie z ponoszeniem nakładów finansowych. Zgodnie z zasadą “zanieczyszczający płaci” koszty związane z funkcjonowaniem systemu unieszkodliwiania odpadów, winny być ponoszone przez wytwórców odpadów.

W przypadku gminy Wyry przyjęcie odpowiedniej strategii wymuszone jest istniejącą sytuacją w zakresie gospodarki odpadami. W skrótowej formie, według aktualnych wytycznych należy maksymalnie ograniczyć ilość składowanych odpadów. Wynika to 
z Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz z dyrektyw Unii Europejskiej przewidującej stopniowe wprowadzenie zakazu składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. W związku z tym rozwój technologii przerobu i unieszkodliwiania odpadów jest konieczny, ale niestety pociąga za sobą wzrost kosztów.

Plan Gospodarki Odpadami bazuje na kilku podstawowych założeniach:

- ograniczenie ilości powstających odpadów,

- wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu poziomu odzysku surowców wtórnych,

- wprowadzenie w miarę możliwości indywidualnego systemu zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych na własnych posesjach, lub też rozwój metod utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez technologię biologicznego ich przerobu,

- zorganizowanie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. na terenie RZSZO),

- lokowaniu na składowisku odpadów, których dalsza przeróbka lub wykorzystanie jest niemożliwe.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że spodziewane zyski ze sprzedaży odzyskanych surowców nie pokrywają w całości wydatków poniesionych w procesach odzysku odpadów. Oczywistym jest, że działania związane z odzyskiem odpadów będą oznaczały dodatkowe koszty: zbierania, transportu oraz sortowania zebranego materiału. Stąd też odzysk surowców powinien stanowić nierozerwalną część systemu gospodarki odpadami. Przy czym podstawą ekonomiczną dla wdrażania systemów przetwarzania odpadów jest odpowiednio wysoki poziom kosztów ich składowania, który wymusza szukanie innych rozwiązań.

Główne zalety wynikające z odzysku surowców można podsumować następująco:

- bezpośrednia sprzedaż uzyskanych surowców,

- oszczędzanie pojemności składowiska i jego uciążliwości dla środowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu,

- oszczędność zasobów naturalnych poprzez ponowne wykorzystanie surowców z odpadów, co zmniejsza zużycie surowców naturalnych w procesie produkcji.

Ważnym punktem programu gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów organicznych. Ma to wpływ na sposób funkcjonowania składowiska, jednocześnie zmniejszając uciążliwość składowania organicznych odpadów. Uciążliwość ta przejawia się emisją odorów, odcieków i gazów, co może powodować problemy środowiskowe. Dlatego tak ważne jest oddzielenie odpadów organicznych od strumienia odpadów deponowanych na składowisku, przez co zmniejsza się jego uciążliwość dla otoczenia.

Odzysk surowców jak i proces kompostowania wymaga systemu segregacji odpadów „u źródła” oraz selektywnej zbiórki innych surowców. Program zakłada znaczne zaangażowanie ze strony mieszkańców. W trakcie trwania programu powinna zostać przeprowadzona i kontynuowana kampania kształtowania świadomości społecznej, której celem będzie osiągnięcie zakładanych wskaźników odzysku surowców o odpowiedniej czystości.

Bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami w okresie perspektywicznym jest stworzenie systemu segregacji odpadów opakowaniowych. Wynika to bezpośrednio 
z zapisów w prawie polskim. Zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. nr 104, poz. 982) należy stopniowo zwiększać poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu segregacji odpadów opakowaniowych zwiększy także wpływy z tego tytułu do budżetu Gminy.

Oprócz wymienionych powyżej założeń programu gospodarki odpadami, przewiduje się na terenie Gminy (tj. na terenie Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wyrach) stworzyć punkt odbioru odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje, itp.).

W związku z wejściem w życie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, należy się spodziewać wzrostu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy. Fakt ten jest ważnym argumentem dla stworzenia miejsca odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy (może być on zlokalizowany na terenie Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów).

### Cele krótko i długoterminowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

# Cele krótkoterminowe

Cele krótkoterminowe obejmują okres perspektywiczny do roku 2008. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi określono następujące cele:

- wprowadzenie i objęcie wszystkich mieszkańców Gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów,

- wprowadzenie systemu zbierania i transportu odpadów opakowaniowych,

- zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, oraz wybudowanie na terenie Gminy punktu magazynowania odpadów niebezpiecznych w celu późniejszego transportu do miejsca docelowego (np. na terenie Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów),

- dostosowanie istniejących rozwiązań w Gminie do wymogów Unii Europejskiej,

- stopniowa redukcja odpadów składowanych na składowisku,

- prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami,

- prowadzenie monitoringu gospodarki odpadami na terenie Gminy,

- inwentaryzacja materiałów zawierających azbest,

- opracowanie planu usuwania materiałów zawierających azbest z budynków komunalnych i indywidualnych,

- wyznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

# Cele długoterminowe

Cele długoterminowe obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą do roku 2015. W ramach realizacji tych celów dla Gminy Wyry przyjęto:

- kontynuowanie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w Gminie (konieczność selektywnej zbiórki, ograniczenie powstawania odpadów, konieczność wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, itp.),

- zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii,

- zmniejszenie ilości produkowanych odpadów w stosunku do roku 2002,

- wprowadzenie technologii niskoodpadowych,

- indywidualne zagospodarowywanie w miarę możliwości na własnych posesjach odpadów biodegradowalnych oraz kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów organicznych, które mogą być poddane procesowi kompostowania poza terenem Gminy,

- wzrost stopnia wykorzystania surowców wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- wzrost poziomu odzysku surowców z odpadów poprzez wprowadzenie nowych technologii segregacji,

- wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, oraz systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

## Odpady opakowaniowe

### Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi

Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy wynika, iż na terenie Gminy Wyry wytworzono i przekazano do recyklingu następujące ilości odpadów opakowaniowych (są to odpady w głównej mierze pochodzące z gospodarstw komunalnych, ale nie można wykluczyć, iż mogą one być wytwarzane również w niewielkim stopniu przez drobnych przedsiębiorców):

Tabela 15	Ilości odpadów opakowaniowych w latach 2002 i 2003 [Mg]

| Rodzaj opakowania | Rok 2002 | Rok 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość zebranych odpadów {Mg} | Ilość odpadów przekazanych do recyklingu {Mg} | Ilość zebranych odpadów {kg} | Ilość odpadów przekazanych do recyklingu {kg} |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 10,60 | 10,60 | 8,24 | 4,12 |
| Opakowania z aluminium o pojemności mniejszej od 300 l | 69,92 | 69,92 | - | - |
| Opakowania z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa | - | - | 2,46 | 1,722 |
| Opakowania z papieru i tektury | - | - | 4,46 | 3,568 |
| Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami | 57,42 | 57,42 | 23,36 | 18,688 |
| Razem | 137,94 | 137,94 | 38,52 | 28,098 |

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy

### Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych

W poniższej tabeli podano, cytując za Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, szacunkowe wskaźnikowe dane dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy wraz z prognozą do roku 2007.

Tabela 16	Dane szacunkowe dotyczące masy wytwarzanych odpadów opakowaniowych w latach 2004-2007, przypadających na 1 mieszkańca Gminy

| Rok | Jednostka | Rodzaj odpadów opakowaniowych | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i Tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma teriałowe | Blacha stalowa | Alumi nium | Drewno i materiały naturalne |  |
| 2004 | kg/M/rok | 41,2 | 29,7 | 15,9 | 4,6 | 4,0 | 1,2 | 13,3 | 109,9 |
| 2005 | kg/M/rok | 43,9 | 31,1 | 17,0 | 4,9 | 4,2 | 1,2 | 13,5 | 115,8 |
| 2006 | kg/M/rok | 45,5 | 32,4 | 17,6 | 5,1 | 4,3 | 1,3 | 13,9 | 120,1 |
| 2007 | kg/M/rok | 47,0 | 33,6 | 18,1 | 5,3 | 4,3 | 1,3 | 14,2 | 123,8 |

Źródło: wg Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy Wyry w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 17.

W oparciu o informacje przytoczone w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oszacowano ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych przewidzianych do recyklingu w latach 2004-2007.

Tabela 17	Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Wyry [Mg/rok]

| Rok | Jednostka | Rodzaj odpadu opakowaniowego | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i Tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma teriałowe | Blacha stalowa | Alumi nium | Drewno i materiały naturalne |  |
| 2004 | Mg/rok | 255,4 | 184,1 | 98,5 | 28,5 | 24,8 | 7,4 | 82,4 | 681,1 |
| 2005 | Mg/rok | 275,0 | 194,8 | 106,5 | 30,7 | 26,3 | 7,5 | 84,6 | 725,4 |
| 2006 | Mg/rok | 286,1 | 203,8 | 110,7 | 32,1 | 27,0 | 8,2 | 87,4 | 755,3 |
| 2007 | Mg/rok | 296,8 | 212,2 | 114,3 | 33,5 | 27,1 | 8,2 | 89,7 | 781,8 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników podanych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego (tabela 16) oraz liczby mieszkańców miasta w kolejnych latach (tabela 6)

Tabela 18	Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska (dla przedsiębiorców)

| Rok | Jednostka | Poszczególne rodzaje odpadów opakowaniowych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wielomateriałowe | Blacha stalowa | Aluminium | Drewno i materiały naturalne |
| 2004 | % | 39% | 22% | 14% | 12% | 11% | 25% | 9% |
| 2005 | % | 42% | 29% | 18% | 16% | 14% | 30% | 11% |
| 2006 | % | 45% | 35% | 22% | 20% | 18% | 35% | 13% |
| 2007 | % | 48% | 40% | 25% | 25% | 20% | 40% | 15% |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. nr 104, poz. 982 z 2003 roku)

Poziomy przedstawione w tabeli nr 19 dotyczą bezpośrednio obowiązków odzysku i recyklingu, jakie spoczywają na przedsiębiorcach.

Tabela 19	Prognozowane ilości odpadów opakowaniowych przewidywane do recyklingu lub odzysku w okresie 2004-2007

| Rok | Jednostka | Poszczególne rodzaje odpadów opakowaniowych | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i Tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma teriałowe | Blacha stalowa | Alumi nium | Drewno i materiały naturalne |  |
| 2004 | Mg/rok | 99,6 | 40,5 | 13,8 | 3,4 | 2,7 | 1,8 | 7,4 | 169,2 |
| 2005 | Mg/rok | 115,5 | 56,5 | 19,2 | 4,9 | 3,7 | 2,2 | 9,3 | 211,3 |
| 2006 | Mg/rok | 128,7 | 71,3 | 24,3 | 6,4 | 4,9 | 2,9 | 11,4 | 249,9 |
| 2007 | Mg/rok | 142,5 | 84,9 | 28,6 | 8,4 | 5,4 | 3,3 | 13,4 | 286,5 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. nr 104, poz. 982 z 2003 roku) zawartych w tabeli nr 18 oraz liczby ludności miasta (tabela 6)

### Cele przewidywane w gospodarce odpadami	
opakowaniowymi

Celem głównym w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z obowiązującym prawem. Dla określenia poziomów posłużono się Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które bezpośrednio nie dotyczy gmin, ale nie stoi na przeszkodzie w określeniu kierunków działań z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Gminy.

Natomiast poziomy odzysku i recyklingu po roku 2007 określone są w chwili obecnej przez projekt Dyrektywy z 2001 r. wydany przez Komisję Europejską.

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi spoczywa w głównej mierze na producentach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.

# Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- edukacja mieszkańców Gminy Wyry w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi,

- rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych trafiających na składowisko,

- stworzenie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

# Cele długoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Na terenie Gminy Wyry celami długoterminowymi w gospodarce odpadami opakowaniowymi są:

- kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

- kontynuacja programu edukacji i informacji mieszkańców Gminy Wyry.

### Zadania do realizacji

W okresie perspektywicznym na terenie Gminy Wyry należy osiągnąć określone w Planie Gospodarki Odpadami poziomy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. W celu realizacji założeń ustanowionych w prawie oraz ww. celów długo i krótkoterminowych należy na terenie Gminy Wykonać poniższe zadania.

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tyś. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych (makulatura, tworzywa, szkło, metale) | Urząd Gminy | 2004-2006 | 100 | WFOŚiGW |
| 2 | Prowadzenie edukacji mieszkańców Wyr dotyczącej selektywnego zbierania odpadów | Urząd Gminy | 2004-2015 | 25 | WFOŚiGW |

Żródło: na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

## Osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe są produktem ubocznym powstającym w procesie oczyszczania ścieków. Ilość i rodzaj osadów ściekowych uzależniony jest od technologii oczyszczania ścieków.

### Stan aktualny

Na terenie Gminy funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 250 m3/dobę (wykorzystywanej obecnie w 75%), zlokalizowana w Wyrach przy ul. Wagonowej.

Na terenie Gminy do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1 660 osób, co stanowi około 27% mieszkańców. Pozostali mieszkańcy Gminy posiadają na posesjach zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości płynnych.

Na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy zezwolenia posiadają następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Piastowska 3, 41-700 Ruda Śląska;

- Firma Usług Komunalnych „LOBBE” Sp. z o.o., ul. Kościelna 52, 
41-200 Sosnowiec;

- Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „ALBA: sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 6, 
43-100 Tychy;

- Zakład Usług Komunalnych, ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów;

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne;

- Franciszek Urbańczyk, ul. Kopaniny 26,43-175 Wyry;

- Martin Brudek, ul. Pszczyńska 311,43-176 Gostyń.

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Wyry wynika, iż na terenie przedmiotowej oczyszczalni w 2003 roku powstało 26 Mg osadów ściekowych, przy czym 17,0 Mg osadów zostało przekazanych do rekultywacji nieużytków, a pozostałe 9,0 Mg zmagazynowane jest jeszcze na terenie oczyszczalni.

### Prognoza wytwarzania odpadów w postaci osadów ściekowych

Zgodnie z założeniami zawartymi w Planie gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego prognozuje się stopniowy przyrost ilości wytwarzanych osadów ściekowych, i tak w kolejnych latach będzie on wynosił odpowiednio:

- 2005 rok –  5 %,

- 2010 rok – 10%,

- 2015 rok – 15%.

W związku z powyższym prognozowana ilość osadów ściekowych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry będzie się kształtowała na poziomie:

- 2005 rok – 17,85 Mg,

- 2010 rok - 18,70 Mg,

- 2015 rok – 19,55 Mg.

### Cele przewidziane w gospodarce osadami ściekowymi

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, możliwe są następujące kierunki zagospodarowania i unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych:

- stabilizacja chemiczna,

- termiczne przekształcanie (spalanie),

- składowanie,

- kompostowanie,

- wykorzystywanie do niwelacji, rekultywacji i na cele rolnicze,

- termiczne osuszanie i granulacja,

- fermentacja tlenowa i beztlenowa.

Aby osady ściekowe mogły być wykorzystywane w rolnictwie i na cele rekultywacji gruntów w kierunku rolnym, do rekultywacji terenów na cele nierolne, a także przy dostosowaniu gruntów do innych celów muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140).

Sieć kanalizacyjna w Powiecie Mikołowskim, a tym samym na terenie Gminy Wyry nie zaspakaja potrzeb mieszkańców, w związku z tym niezbędne są działania inwestycyjne zmierzające do objęcia siecią kanalizacyjną w perspektywie do 2015 roku możliwie największej liczby mieszkańców zarówno Powiatu jak i Gminy. Znaczący przyrost sieci kanalizacyjnej spowoduje zwiększenie ilości wytworzonych osadów ściekowych.

### Zadania do realizacji

Zadnia mogące poprawić gospodarkę osadami ściekowymi na terenie Gminy Wyry, a także pomóc w realizacji założonych celów, zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tyś. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | Urząd Gminy | 2004-2015 | 20 | - |
| 2 | Propagowanie wykorzystywania osadów ściekowych do wykorzystania rolniczego i rekultywacji terenów zdegradowanych | Urząd Gminy | 2004-2005 | 17 | - |

Żródło: na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry

## Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Na terenie Gminy Wyry, według danych na 20.11.2003 r. zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej – regon 504 podmioty gospodarcze, z czego 492 podmioty działają w sektorze prywatnym, natomiast 
w sektorze publicznym funkcjonuje 12 jednostek.

Z danych zawartych Programie ochrony Środowiska dla Gminy Wyry wynika, że najwięcej firm zajmuje się handlem i naprawami (około 28,8%), budownictwem (około 13,9%), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (12,8%), obsługą nieruchomości i firm, nauką (11,9%), a także przetwórstwem przemysłowym (11,4%); najmniej – administracją i ubezpieczeniami zdrowotnymi (0,9%) oraz ochroną zdrowia i opieką społeczną (0,2%).

Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Wyry nie prowadzi się bazy danych dotyczących ilości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym. Z uwagi na brak szczegółowych danych dotyczących rzeczywistej ilości i rodzaju odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym, w niniejszym rozdziale oparto się na informacjach zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego oraz na danych przekazanych przez Urząd Gminy Wyry.

### Odpady inne niż niebezpieczne – stan aktualny

Do tej grupy odpadów zaliczamy odpady powstające w wyniku działalności podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Wyry. Odpady takie, co do składu, nie mogą posiadać właściwości wymienionych w załącznikach 3 i 4 do Ustawy o odpadach, mogących zakwalifikować je do niebezpiecznych.

Rodzaje odpadów powstających na terenie Gminy Wyry, zgodne z kodami odpadów według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z 2001 roku) podano poniżej w tabeli. Tabela ta przedstawia główne rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia na terenie Gminy Wyry. Zestawienie to powstało w oparciu o informacje zawarte w decyzjach administracyjnych wydawanych dla poszczególnych firm (wytwórców odpadów).

Odpady tego typu w większości (można tak przypuszczać na podstawie listy firm działających na terenie gminy i posiadających zezwolenia na zbieranie i transport odpadów) przekazywane są podmiotom gospodarczym zajmującym się transportem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów. Odpady nie odebrane przez te firmy kierowane są na składowiska odpadów zlokalizowane poza terenem gminy.

Tabela 20	Główne grupy odpadów innych niż niebezpieczne i ich ilości możliwe do wytworzenia na terenie Gminy Wyry

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 1,06 |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 225,0 |
| 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 1,5 |
| 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 4,2 |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,2 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,18 |
| 12 01 99 | Inne nie wymienione odpady | 100,0 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,35 |
| 15 01 03 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,8 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 1,2 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,15 |
| 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10,0 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 8,0 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 2,0 |
| 17 02 02 | Szkło | 0,8 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 1,0 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 4,0 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,3 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 0,3 |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 2,0 |
| Suma | 364,04 |

Źródło: decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie odpadów udostępnione w Urzędzie Gminy Wyry

Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie Gminy Wyry przewidzianych (możliwych) jest do wytworzenia około 364,04 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne. Wartość ta jest wartością przybliżoną, wynikającą z wydanych decyzji administracyjnych zezwalających na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (wielkości podane w następnych działach mają charakter orientacyjny – wynikają jedynie z oszacowanych wielkościach możliwych do wytworzenia odpadów, określonych w decyzjach wydanych przez organy administracji państwowej). Gmina nie posiada danych na temat wielkości odpadów poszczególnych rodzajów rzeczywiście powstających w wyniku działalności gospodarczej podmiotów działających na terenie Gminy.

#### Odpady z przemysłu wydobywczego

Do grupy odpadów z przemysłu wydobywczego zaliczamy odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Głównym źródłem wytwarzania odpadów tej grupy jest górnictwo i przeróbka węgla kamiennego.

Z informacji przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego wynika, że na terenie Wyr nie powstają odpady należące do grupy odpadów z przemysłu wydobywczego, ponieważ w gminie nie funkcjonują źródła tego typu odpadów.

#### Odpady z przemysłu energetycznego

Odpady z przemysłu energetycznego są to głównie odpady powstające w procesach termicznych - odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw – należące do podgrupy 10 01 (wg obowiązującego katalogu odpadów).

Odpady takie powstają przede wszystkim w procesie spalania węgla kamiennego oraz w efekcie stosowania metod odsiarczania spalin. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów paleniskowych i odpadów z oczyszczania spalin są elektrownie i elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe.

Na terenie Gminy Wyry nie ma typowych zakładów energetycznych typu: elektrownie, elektrociepłownie przemysłowe wytwarzających odpady należące do grupy odpadów z przemysłu energetycznego.

Na terenie Gminy powstają odpady z procesów termicznych, których źródłem jest Wyrski Zakład Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. „NOMA INDUSTRY”, wytwarzający odpady oznaczone kodem 10 01 01 i 10 01 02 w ilości 226,5 Mg/rok.

#### Odpady z przemysłu hutniczego

Do tej grupy odpadów zaliczamy:

- odpady z hutnictwa żelaza i stali,

- odpady z hutnictwa cynku,

- odpady z odlewnictwa żelaza i metali nieżelaznych.

Z informacji przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu mikołowskiego oraz z danych przekazanych przez Urząd Gminy wynika, że na terenie Gminy Wyry nie powstają odpady należące do grupy odpadów z przemysłu hutniczego, ponieważ w gminie nie funkcjonują źródła tego typu odpadów.

#### Odpady z przemysłu remontowo-budowlanego

Są to głównie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.

Odpady budowlane stanowią mieszaninę różnych materiałów, w której udział poszczególnych składników może się różnić w zależności od rodzaju budowanych, remontowanych lub wyburzonych obiektów, a także stosowanych technologii. W skład odpadów z przemysłu remontowo-budowlanego wchodzą między innymi:

- gruz budowlany z konstrukcji betonowych i żelbetonowych, a także ceglanych,

- stal konstrukcyjna i zbrojeniowa, a także inne metale,

- drewno,

- materiały wykończeniowe: szkło, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne i inne,

- ziemia z wykopów,

- gruz drogowy: asfalt, beton, kruszywa naturalne.

Wielkości podane w tabeli poniżej mają charakter szacunkowy, zostały określone na podstawie decyzji administracyjnych zezwalających na wytwarzanie odpadów.

Tabela 21	Odpady z przemysłu remontowo – budowlanego możliwe do wytworzenia w Gminie Wyry

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 10,0 |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | 8,0 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 2,0 |
| 17 02 02 | Szkło | 0,8 |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 1,0 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 4,0 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,3 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 0,3 |
| Suma | 26,4 |

Źródło: decyzje administracyjne zezwalające na wytwarzanie odpadów – Urząd Gminy Wyry

Odpady remontowo – budowlane z terenu Gminy Wyry przekazywane są na składowisko odpadów komunalnych mieszczące się w Tychach przy ul. Serdecznej 100 – w celu składowania, zaś ziemia z wykopów wykorzystywana jest do celów niwelacyjnych.

#### Odpady z przemysłu rolno-spożywczego

Wytwórcami tej grupy odpadów są zakłady przetwórcze, np. zakłady cukrownicze, warzywno - owocowe, mięsne, mleczarskie.

Do odpadów z przemysłu rolno - spożywczego zaliczamy:

- odpady z produkcji podstawowej

W tej podgrupie przeważają odchody zwierzęce oraz odpadowa masa roślinna, odpadowa tkanka zwierzęca i padlina. Wymienione odpady, ze względu na swój skład i właściwości są wykorzystywane jako pasze, nawóz organiczny lub czynnik strukturotwórczy do produkcji kompostów. Do odpadów produkcji podstawowej można również zaliczyć odpady z przemysłu mięsnego, w tym drobiarskiego. Takie odpady najczęściej wykorzystywane są jako pasza lub też kompostowane i składowane;

- odpady z przemysłu utylizacyjnego

Zaliczamy tutaj głównie odpady pochodzenia zwierzęcego powstające w produkcji i przetwórstwa mięsa. Z tych odpadów wytwarzane są mączki mięsno - kostne oraz tłuszcze techniczne. Aktualnie panuje zakaz stosowania mączek w żywieniu zwierząt hodowlanych za wyjątkiem zwierząt futerkowych;

- odpady z przemysłu owocowo-warzywnego

Źródłami powstawania tych odpadów są zakłady produkujące żywność dla ludzi, pasze dla zwierząt, przechowalnie żywności i pasz roślinnych oraz zwierzęcych, surowców służących do ich produkcji, punkty dystrybucji żywności i pasz, zakłady zbiorowego żywienia, nierolnicze gospodarstwa domowe itp. Odpady z przemysłu owocowo - warzywnego są w 90% sprzedawane jako surowiec do produkcji;

- odpady z przemysłu cukrowniczego

Odpady z sektora cukrowniczego powstają okresowo, ze względu na kampanijny charakter produkcji cukrowniczej. Głównymi odpadami są wysłodzi oraz osady z mycia i czyszczenia buraków cukrowych. Odpady z przemysłu cukrowniczego stanowią 20-30% masy zużytych buraków cukrowych.

Z informacji przekazanych przez Urząd Gminy Wyry wynika, że na terenie Gminy zlokalizowane są min. następujące podmioty gospodarcze związane z przemysłem rolno – spożywczym:

- Gospodarstwo Rolne ul. Dwór 1 Wyry

- Ferma i ubojnia drobiu ul. Mauzera 39 Wyry

- Kodrin, zakład przetwórstwa mięsnego ul. Tyska 56 a Gostyń

- Piekarnia Garus S. ul. Dąbrowszczaków 56 Gostyń

- Kurzarnia ul. Rybnicka Gostyń

W związku z powyższym można domniemywać, iż na terenie Gminy powstają odpady z przemysłu rolno – spożywczego. Odpady te zaliczane są do grup:

02 01 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa,

02 02 – odpady z przygotowywania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

02 06 – odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego.

Aktualnie Gmina nie posiada szczegółowych danych dotyczących rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów z tej gałęzi przemysłu.

### Odpady niebezpieczne – stan aktualny

W rozumieniu Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku odpady niebezpieczne to: „należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika 2 do ustawy oraz posiadające, co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku 4 do ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające, co najmniej jedną cechę wymienioną w załączniku nr 4”.

Powstawanie odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Wyry związane jest z działalnością zakładów oraz jednostek handlowo-usługowych.

Szczegółowa lista oraz ilość odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia na terenie Gminy Wyry wynika z zezwoleń i decyzji wydanych przez odpowiednie organy administracji państwowej. Wszystkie podmioty gospodarcze wytwarzające odpady niebezpieczne muszą posiadać takie pozwolenia, jednak istnieje możliwość, że część zakładów działa bez stosownych pozwoleń. Ponadto brak jest danych na temat rzeczywistej wielkości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego, powstających w wyniku działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, stąd oszacowane wielkości oparto na danych zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych.

Odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego systemu zbierania, magazynowania oraz transportu w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Działalnością tą zajmują się specjalne podmioty gospodarcze posiadające pozwolenia na taką działalność.

Tabela 22	Główne grupy odpadów niebezpiecznych i ich ilości możliwe do wytworzenia na terenie Gminy Wyry

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 09 01 01 | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 0,07 |
| 09 01 04 | Roztwory utrwalaczy | 0,05 |
| 13 01 10 | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,15 |
| 13 01 13 | Inne oleje hydrauliczne | 0,17 |
| 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,25 |
| 13 02 08 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0,37 |
| 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,1 |
| 16 01 07 | Filtry olejowe | 0,03 |
| 16 01 13 | Płyny hamulcowe | 0,001 |
| 16 01 14 | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 0,03 |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09, 16 02 12 | 0,054 |
| 16 06 01 | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,94 |
| 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 0,732 |
| 18 01 08 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,013 |
| Suma | 2,96 |

Źródło: decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów, Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Wyry.

Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie Gminy Wyry przewidzianych (możliwych) jest do wytworzenia około 2,96 Mg/rok odpadów niebezpiecznych. Wartość ta jest wartością wynikającą z wydanych decyzji administracyjnych na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, a nie wartością rzeczywistą.

### Obiekty oraz instalacje do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z sektora gospodarczego

Gmina Wyry nie posiada własnego czynnego składowiska odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, składowiska odpadów obojętnych oraz składowiska odpadów niebezpiecznych.

Brak jest również na terenie gminy Wyry innych obiektów i instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego, zarówno odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.

### Podmioty gospodarcze zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

Wytwórcy odpadów mogą sami poddawać odpady procesom odzysku lub unieszkodliwiania lub mogą zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Nie tylko wytwórcy, ale każdy posiadacz odpadów może przekazać odpady tylko uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom, tzn.: posiadającymi zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu, zbierania (chyba, że dana działalność nie wymaga zezwolenia). Takie postępowanie z odpadami (przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom) przenosi odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odpadami na aktualnego posiadacza odpadów, który ma zezwolenie.

Posiadacze odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem, transportem, odzyskiem czy unieszkodliwianiem odpadów podlegają rejestracji. Wyjątki od obowiązku posiadani zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, są następujące:

- prowadzenie działań w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania przez pomiot obowiązany do posiadania pozwolenia zintegrowanego,

- prowadzenie tych działań przez wytwórcę, który ma pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą przedsiębiorcą.

Na terenie Gminy Wyry, jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, nie ma zlokalizowanych instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego. Natomiast na terenie gminy działają firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie i transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, jednak ich działalność na terenie Gminy Wyry ogranicza się do zbierania i transportu odpadów. Zebrane odpady wywożone są poza teren Gminy i ich odzysk lub unieszkodliwianie prowadzi się poza terenem Gminy Wyry.

Spośród firm prowadzących działalność na terenie Gminy Wyry zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (posiadające jednocześnie zezwolenie na zbieranie i transport odpadów) posiadają następujące podmioty gospodarcze:

Tabela 23	Firmy posiadające decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów

W tabeli poniżej wymienione firmy posiadające zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie oraz zbieranie i transport a mogące działać na terenie Gminy Wyry, przy czym instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów znajdują się poza terenem Gminy Wyry

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu gospodarczego | Kod odpadu oraz rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firma Handlowo – Usługowa „TAMAK – POL” Adam Mikołajec ul. Rybnicka 149 a 43-176 Gostyń | 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 17 02 03 – tworzywa sztuczne 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma |
| 2 | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o.o. ul. Grota – Roweckiego 43-100 Tychy | 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 – opakowania z drewna 15 01 04 – opakowania z metali 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 15 01 07 – opakowania ze szkła 15 01 09 – opakowania z tekstyliów 16 01 03 – zużyte opony 16 01 17 – metale żelazne 16 01 19 – tworzywa sztuczne 16 01 20 – szkło 17 02 01 - drewno 17 02 02 – szkło 17 02 03 - tworzywa sztuczne 19 12 01 – papier i tektura 19 12 02 – metale żelazne 19 12 03 – metale nieżelazne 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma 19 12 05 – szkło 19 12 07 - drewno |

Rodzaje odpadów wymienione w tabeli powyższej sklasyfikowane zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206, z 2001 roku).

### Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów

Lista podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów została sporządzona na podstawie decyzji przekazanych przez Urząd Gminy Wyry. Rodzaje odpadów, na których transport poszczególne przedsiębiorstwa posiadają zezwolenia zostały podane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206, z 2001 roku).

Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Urząd Gminy Wyry pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów posiadają podmioty gospodarcze wymienione w tabeli poniżej.

Tabela 24	Firmy prowadzące działalność w zakresie transportu i zbierania odpadów

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu gospodarczego | Kod odpadu oraz rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” Sp. z o.o. ul. Grota – Roweckiego 43-100 Tychy | 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 – opakowania z drewna 15 01 04 – opakowania z metali 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 15 01 07 – opakowania ze szkła 15 01 09 – opakowania z tekstyliów 16 01 03 – zużyte opony 16 01 17 – metale żelazne 16 01 19 – tworzywa sztuczne 16 01 20 – szkło 17 02 01 - drewno 17 02 02 – szkło 17 02 03 - tworzywa sztuczne 19 12 01 – papier i tektura 19 12 02 – metale żelazne 19 12 03 – metale nieżelazne 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma 19 12 05 – szkło 19 12 07 - drewno |
| L.p. | Nazwa i adres podmiotu gospodarczego | Kod odpadu oraz rodzaj odpadu |
| 2 | Firma Handlowo – Usługowa „TAMAK – POL” Adam Mikołajec ul. Rybnicka 149 a 43-176 Gostyń | 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych 17 02 03 – tworzywa sztuczne 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma |
| 3 | Firma Transportowa Danielczyk Ireneusz ul. Rybnicka 351 43-176 Gostyń | 01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 04 08 – odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 09 – odpadowe piaski i iły 01 04 10 – odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 13 – odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 10 01 01 – żużle, popioły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 10 01 02 - popioły lotne z węgla 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 80 - mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche, odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - gruz ceglany 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 4 | Firma Transportowa Sebastian Piecha ul. ks. T. Mamzera 30 43-176 Gostyń | 01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 04 08 – odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 09 – odpadowe piaski i iły 01 04 10 – odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 01 04 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 01 04 99 – inne niewymienione odpady 05 06 99 – – inne niewymienione odpady 06 06 03 – odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 10 01 24 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 10 01 80 - mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych 10 01 99 – inne niewymienione odpady 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - gruz ceglany 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 - inne niewymienione odpady 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie) |
| 5 | Ferroma Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 167 43-175 Wyry | 10 10 03 – zgary i żużle odlewnicze 10 09 80 – wybrakowane wyroby żeliwne 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz 17 04 02 - aluminium 17 04 05 - żelazo i stal 17 04 07 – mieszaniny metali |
| 6 | Stanisław Myszor Firma Transport Towarowo - Mechaniczny ul. Tyska 30 43-176 Gostyń | 10 01 02 - popioły lotne z węgla 10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 24 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 10 01 80 - mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzenia odpadów paleniskowych 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche, odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) |

### Prognoza wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym w okresie perspektywicznym do roku 2015 trudna jest do oszacowania. Wynika to ze ścisłego powiązania ze stanem gospodarki na terenie gminy i całego kraju. W niniejszym opracowaniu założono, że w okresie perspektywicznym ilość wytwarzanych odpadów będzie się kształtować na poziomie roku 2002 – 2003. W okresie perspektywicznym nastąpi jedynie zmiana niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Wyry. Związane to będzie z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie zmiany niektórych gałęzi produkcji oraz zmiany technologii stosowanych w chwili obecnej.

Plan gospodarki odpadami dla powiatu mikołowskiego zakłada, że w Powiecie, a tym samym na terenie Gminy Wyry nastąpi zwiększenie ilości odpadów z przemysłu rolno – spożywczego wskutek wprowadzenia systemu HACCP.

#### Odpady inne niż niebezpieczne

Fakt, że w Gminie Wyry dominują handel, naprawy, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa sprawia, iż w perspektywicznym okresie nadal będą one głównym i dominującym źródłem odpadów przemysłowych w Gminie.

Uwzględniając powyższe założenia należy się spodziewać, że głównymi rodzajami odpadów innych niż niebezpieczne powstającymi na terenie Gminy wyry będą głównie odpady opakowaniowe oraz remontowo – budowlane, które będą w miarę możliwości wykorzystywane jako surowce wtórne (opakowania) lub też jako materiały możliwe do wykorzystania przy robotach inżynieryjnych, w drogownictwie bądź w rekultywacji terenów zdegradowanych (remontowo – budowlane).

#### Odpady niebezpieczne

Na terenie Gminy odpady niebezpieczne pochodzą głównie z warsztatów, w których powstają przepracowane oleje, filtry, akumulatory, płyny hamulcowe. Ponadto na terenie Gminy powstają odpady medyczne i świetlówki. Dlatego prognozowane ilości tych odpadów będą zbliżone do stanu aktualnego.

### Cele w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Podstawowym celem w gospodarce odpadami przemysłowymi jest ograniczenie ich ilości oraz położenie nacisku na odzysk i unieszkodliwienie odpadów, składowanie traktując jako ostateczność.

Do głównych celów, jakie należałoby spełnić do roku 2007 w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym należą:

- stworzenie na terenie Gminy bazy informacyjnej gospodarki odpadami (zawierającej dane dotyczące podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady, posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, dane na temat ilości powstających odpadów w sektorze gospodarczym z podziałem na poszczególne grupy, informacje na temat gospodarowania tymi odpadami, dane na temat firm działających na terenie gminy w zakresie zbierania i transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów wraz z informacją na temat ilości zbieranych odpadów oraz sposobu postępowania z nimi) ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Gminy,

- bieżąca aktualizacja bazy danych gospodarki odpadami,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych lub bezodpadowych technologii produkcji,

- wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu edukacji osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w zakładach.

W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi w okresie 2007-2015 należy:

- doskonalić system kontroli małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz objąć kontrolą wszystkich prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wyry,

- aktualizować co najmniej raz na rok informacje na temat ilości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym,

- doskonalić system informacyjny skierowany do podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Wyry.

### Zadania do realizacji

W celu poprawy gospodarki odpadami przemysłowymi na terenie Gminy Wyry należałoby w okresie perspektywicznym wprowadzić w życie następujące zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

Tabela 25	Zadania do realizacji w zakresie odpadów przemysłowych

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tyś. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stworzenie bazy danych dotyczącej gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Gminy | Urząd Gminy | 2004 – 2005 | 10 | WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| 2 | Kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi | Urząd Gminy | 2004 - 2015 | 85 | WFOŚiGW |
| 3 | Prowadzenie kampani informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy Wyry. | Urząd Gminy | 2004-2015 | 50 | WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |

## Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

### Odpady zawierające PCB

Skażenie środowiska polichlorowanymi bifenylami, w skrócie PCB w celu podkreślenia, iż występują zazwyczaj jako mieszanina kongenerów, jest postrzegane jako jeden z globalnych problemów ekologicznych. W Polsce problem ten nie jest obcy z uwagi na nieświadomy import i obrót produktami zanieczyszczonymi PCB oraz niekontrolowaną zbiórkę i utylizację odpadów, w których mogą występować PCB.

Polichlorowane bifenyle podobnie jak freony, pestycydy czy inne związki chloroorganiczne po okresie powszechnego stosowania i wzmożonej produkcji przedostały się do środowiska naturalnego. W związku z tym zaprzestano produkcji i podjęto działania zmierzające do ograniczenia związanych z nimi zagrożeń.

Ze względu na swoje właściwości PCB znalazły liczne zastosowanie szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje nie mogły sprostać stawianym przed nimi wymaganiom. PCB jako ciecze niepalne, o bardzo dobrych stabilnych właściwościach dielektrycznych, odporne chemicznie były w znacznych ilościach produkowane w latach 1950-1970 i szeroko stosowane jako podstawowe komponenty cieczy izolacyjnych do napełnienia transformatorów i kondensatorów, jako płyny hydrauliczne, dodatki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych oraz środki konserwujące i impregnujące.

Wiadomo, że od roku 1967 do połowy 1981 roku niektóre produkowane w Polsce kondensatory napełniane były płynami z PCB, pochodzącymi głównie z Czechosłowacji, Francji czy USA. W latach 70-tych – 80-tych również znaczne ilości kondensatorów z PCB sprowadzano zza granicy, głównie z NRD i ZSRR.

Oprócz kondensatorów w przemyśle mogą jeszcze pracować transformatory z importu, wypełnione płynami na bazie PCB lub wypełnione olejami mineralnymi skażonymi PCB na skutek nieświadomego obchodzenia się z tymi związkami.

Prowadzane badania (lata 70-te) dowiodły, że PCB są związkami bardzo trudno ulegającymi biodegradacji. Drogą łańcucha troficznego mogą kumulować się w organizmach zwierząt i ludzi, wywołując uszkodzenia wątroby, śledziony i nerek, a także stwierdzono poważny wpływ PCB na zapis genetyczny w komórkach człowieka i działanie kancerogenne. Problem PCB został szczególnie nagłośniony, gdy okazało się, że przy zwykłym spalaniu PCB tworzą się związki typu dioksyny i furany, należące do jednych z najbardziej groźnych trucizn.

Zobowiązani, porozumieniami międzynarodowymi w dziedzinie ochrony środowiska, jesteśmy do podjęcia działań związanych z likwidacją PCB, co znalazło uzasadnienie w Prawie ochrony środowiska, w którym obok azbestu PCB zostało uznane za substancję szczególnie szkodliwą dla środowiska.

Według obowiązujących przepisów całkowite usunięcie urządzeń zawierających PCB ma nastąpić do roku 2010.

#### Stan aktualny

Aktualnie brak jest szczegółowych danych dotyczących urządzeń zawierających PCB, funkcjonujących lub magazynowanych na terenie Gminy Wyry (np. danych wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji dokonanej przez największe i najstarsze zakłady przemysłowe z terenu Gminy lub przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy, ponieważ inwentaryzacja taka nie została przeprowadzona).

Obecnie na terenie kraju nie ma instalacji mogącej unieszkodliwiać urządzenia zawierające PCB. Wszelkie tego typu urządzenia unieszkodliwiane są w instalacjach zagranicznych. Na terenie Polski odbiorem tych urządzeń i transportem do miejsca unieszkodliwienia zajmują się dwie firmy:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie – odebrane urządzenia przekazuje do termicznego unieszkodliwienia francuskiej firmie TREDI,

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu – przekazuje urządzenia do termicznego unieszkodliwienia w Belgii do firmy INDAVER.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB pochodzących z transformatorów innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest aktualnie w instalacjach zlokalizowanych poza województwem śląskim, tj. w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku,

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest w Przedsiębiorstwie Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

#### Stan docelowy

Zgodnie z zapisami w prawie polskim urządzenia zawierające PCB muszą zostać do końca roku 2010 całkowicie usunięte z eksploatacji oraz poddane unieszkodliwieniu.

#### Zadania do realizacji

W zakresie gospodarki odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB na terenie Gminy, podobnie jak na terenie całego kraju, zadaniem do realizacji jest ich całkowite usunięcie do roku 2010, które nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB.

W związku z tym należy w okresie do roku 2005 stworzyć listę urządzeń zawierających PCB (np. poprzez rozesłanie ankiet do zakładów działających na terenie gminy i wykonanie inwentaryzacji tego typu urządzeń na ich terenie). Obowiązek taki wynika również z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 24.06.2002 r.

Proponuje się również stworzenie systemu monitoringu usuwania tych urządzeń (np. poprzez ścisłą kontrolę przedsiębiorstw zajmujących się usuwaniem tego typu urządzeń: zbieraniem i ich wywozem do zakładów posiadających zezwolenia na unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB lub unieszkodliwianie płynów zawierających PCB).

### Oleje odpadowe

Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są motoryzacja i przemysł. Oleje odpadowe z motoryzacji to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe, natomiast te pochodzące z przemysłu to: zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Poza olejami odpadowymi w sektorze gospodarczym występują również odpady zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zużyte zaolejone sorbenty, trociny, czyściło oraz opakowania po olejach. W odpadach tych najczęściej występują zanieczyszczenia w postaci dodatków uszlachetniających oleje i produkty ich rozkładu, produkty polimeryzacji węglowodorów, domieszki paliw, woda, detergenty itp.

#### Stan aktualny

Na terenie Gminy Wyry aktualnie brak jest szczegółowych informacji dotyczących ilości i rodzaju powstających olejów odpadowych. Jedyne informacje na ten temat wynikają z decyzji wydanych przez Urząd Gminy, zezwalających na wytwarzanie tego typu odpadów (dane te zostały przedstawione w poprzednich rozdziałach).

Obecnie oleje odpadowe powstające w zakładach na terenie Gminy Wyry, podobnie jak w całym województwie śląskim, odbierane są przez specjalistyczne firmy trudniące się zbiórką.

Oleje odpadowe poddawane są odzyskowi lub unieszkodliwieniu w istniejących w kraju instalacjach zlokalizowanych poza terenem województwa:

- w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A., Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftol S.A., Oddział Kędzierzyn-Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu - metodą krakingu termicznego,

- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej.

Odpady olejowe są również spalane w spalarniach odpadów wspólnie z innymi odpadami, poddawane oczyszczaniu – odwadnianiu lub unieszkodliwianiu poprzez biodegradację. Niestety część odpadów olejowych spalanych jest w niewielkich spalarkach, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska.

Na terenie województwa śląskiego przerabiane są następujące odpady olejowe:

- emulsje olejowo-wodne - m.in. w instalacjach firm AQUA, REMTECH, w instalacji Huty „Szopienice” lub Zakładów Metalurgicznych Bumar-Mikulczyce,

- czyściwo zaolejone - spalane w Spalarni „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego podano, że w 2002 roku Gmina Wyry wytworzyła 1,0 Mg odpadów olejowych.

#### Stan docelowy i cele do osiągnięcia

Podstawowym celem do osiągnięcia dla Gminy Wyry jest uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych do 2007 roku w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek i poziomu recyklingu w wysokości 35% (zgodnie z Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej).

Temu założeniu służy obecny sposób postępowania z zużytymi olejami – wytwórcy tych odpadów przekazują ten odpad firmom zajmującym się ich zbieraniem i transportem do zakładów zajmujących się odzyskiem bądź unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów. Aby osiągnąć zakładane poziomy odzysku olejów odpadowych można również stworzyć na terenie Gminy punkt zbiórki odpadów olejowych (np. w ramach Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów lub w ramach działających na terenie Gminy warsztatów samochodowych). To rozwiązanie umożliwi sprawowanie pełniejszej kontroli nad przekazywaniem odpadów olejowych firmom zajmującym się ich odzyskiem.

#### Zadania do realizacji

Głównym zadaniem jest zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych. Zadanie to może być realizowane poprzez zorganizowanie zbiórki na poziomie gminy w proponowanym do utworzenia Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów Niebezpiecznych lub na terenie warsztatów samochodowych. Wsparciem dla takiego działania powinna być kampania edukacyjno-propagandowa dotycząca prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

### Baterie i akumulatory

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne są produktami, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Często zużyte baterie i akumulatory, szczególnie te małogabarytowe, przenikają do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie są deponowane na składowiskach komunalnych. Efektem takiego postępowania jest przedostawanie się wielu substancji niebezpiecznych poprzez wody opadowe, filtrujące masę nagromadzonych odpadów oraz przechodzenie zanieczyszczeń wraz z odciekami do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, powodując niebezpieczne skażenie. Odpadowe baterie i akumulatory mają wartość surowcową, ponieważ poddane odzyskowi stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Aktualnie na rynku polskim można wyróżnić trzy grupy chemicznych źródeł prądu:

- akumulatory ołowiowe,

- akumulatory niklowo-kadmowe wielko- i małogabarytowe,

- baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne.

#### Stan aktualny

Aktualnie na terenie Gminy Wyry brak jest szczegółowych danych dotyczących zbiórki zużytych akumulatorów.

Zgodnie z wymogami prawa, tzn. zużyte akumulatory powinny być odbierane przez sprzedawców. Punkty sprzedaży przekazują zużyte akumulatory firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie tego typu odpadów.

Na terenie Gminy nie ma punktów sprzedaży akumulatorów.

Na terenie Gminy Wyry, podobnie jak na terenie całego powiatu mikołowskiego, zbiórka baterii działa jeszcze bardzo słabo.

#### Stan docelowy i cele do osiągnięcia

W okresie perspektywicznym należy odzyskiwać 100% akumulatorów ołowiowych, natomiast ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z wymogami prawa polskiego (zgodnie z Ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej), w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe - 60% w 2006 roku,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe - 45% w 2006 roku,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) - 30% w 2006 roku.

W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki bateriami i akumulatorami na terenie gminy Wyry planowana jest zbiórka baterii i akumulatorów w Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów. Można też ewentualnie stworzyć punkty odbioru baterii np. w placówkach oświatowych lub placówkach użyteczności publicznej.

### Odpady zawierające azbest

Specyficzne i uniwersalne własności azbestu spowodowały jego rozpowszechnienie w przemyśle a masowo w budownictwie. Najwięcej produkowano płyt azbestowo-cementowe, zawierających przeciętnie 10% azbestu, stosowanych jako pokrycia dachowe i okładziny elewacyjne budynków mieszkalnych. Wieloletnie badania negatywnego wpływu produkcji i stosowanie tych wyrobów wykazały kancerogenne działania włókien azbestu. Zagrożenie dla zdrowia powodowane jest wnikaniem do organizmu drogą oddechową uwolnionych do atmosfery włókien azbestu. W wyniku uznania azbestu jako substancji kancerogennej, od lat osiemdziesiątych w zdecydowany sposób ograniczono stosowanie azbestu w gospodarce niemal na całym świecie. Aktualnie kwestię produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest reguluje Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą od 28 września 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa, a od 18 marca 1999 roku zakaz obrotu tymi wyrobami.

Zły stan techniczny samych płyt oraz ich mocowań na budynkach powoduje uwalnianie się włókien azbestowych do środowiska. Stężenie pyłu azbestowego w gęstej zabudowie mieszkalnej jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców.

Podejmując działania związane z eliminowaniem wyrobów zawierających azbest obiektów budowlanych należy zwrócić uwagę na:

- sporządzenie dokładnej inwentaryzacji budynków mieszkalnych wyposażonych w wyroby zawierające azbest,

- właściwą i obiektywną ocenę stanu technicznego i zakresu zniszczeń tych wyrobów i dokonanie na tej podstawie kwalifikacji obiektów do demontażu,

- organizację placu budowy umożliwiającą zachowanie wszelkich zasad chroniących środowisko przed przedostaniem się pyłów azbestowych do środowiska,

- wskazanie miejsc składowania przygotowanych odpowiednio odpadów azbestowych,

- możliwości pozyskania ewentualnych źródeł finansowania przedsięwzięcia,

- podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego demontażu wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z uregulowań prawnych w zakresie obowiązków uczestników przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, szacują ilości materiałów zawierających azbest oraz ocenę zakresu uszkodzeń, dokonują przeglądu stanu technicznego oraz identyfikacji rodzaju azbestu.

Ponieważ wymiana elementów zawierających azbest wiąże się z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, wykonawcy robót winni być odpowiednio przygotowani do wykonywania tych prac stosując się do zasad wymienionych wyżej, a ponadto: Ustawą o odpadach, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

I tak na terenie gminy Wyry (również w niektórych przypadkach na terenie powiatu mikołowskiego lub całego kraju), w zakresie robót związanych z wytwarzaniem odpadów azbestowych legalnie może działać kilkanaście firm z całego kraju, które uzyskały decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów zawierających azbest. Poniżej przedstawiono listę podmiotów mogących działać lub już działających na terenie Gminy Wyry a posiadających aktualną decyzję w tym zakresie:

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"	
ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12	
22-400 Zamość

- "ALGADER" HOFMAN Sp. J.	
ul. Gwiaździsta 21/17	
01-651 Warszawa

- F.P.H.U. Zakład Budowlany "MUREK" Józef Fulek	
ul. Bogumińska 55	
44-351 Turza Śląska

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Korozyjnych "TERMOEXPORT"	
ul. Żużlowa 24/7	
00-515 Warszawa

- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "FERT" inż. Witold Karolczak	
ul. Racjonalizatorów 2/3	
91-837 Łódź

- Zakład Remontowo -Budowlany Antoni Wilczyński	
Os. Dąbrówki 6/4	
44-300 Wodzisław Śląski

- EKOSTAR POLSKA Sp. z o.o.	
ul. Racławicka 15/17	
53-149 Wrocław

- Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ERBUD" Sp. z o.o.	
ul. Podmiejska 71	
44-207 Rybnik

- PPHU Leokadia Wiojnar	
ul. Kościuszki 49	
44-351 Turza Śląska

- EKOCHEM - EKOSERVICE Sp. z o.o.	
ul. Kościuszki 99	
90-441 Łódź

- Firma Remontowo - Budowlana "UTIL" Stanisław Zasłona	
ul. Dolna 8	
32-311 Rodaki

- Firma Budowlana F-BUD Eugeniusz Kibic	
Os. XXX-Lecia 62 c	
44-286 Wodzisław Śląski

- PPHU "ABBA-EKOMED" Sp. z o.o.	
ul. Poznańska 152	
87-100 Toruń

- Autoryzowany Zakład Ogółnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik	
ul. Kresowa 27	
43-400 Cieszyn

- Spe-Bau Sp. z o.o.	
ul. Mielecka 21/1	
53-401 Wrocław

- Firma Remontowo - Budowlana "EVEREST" S. J. Wojciech Gryłko Krzysztof Papuga	
ul. Kościuszki 16	
32-620 Brzeszcze

- Centrum Dachowe Gerard Kocięba	
ul. Zawadzkiego 9	
47-470 Krzanowice

- "EXTREMA - BUD" Rafał Małecki	
ul. Wrocławska 42	
63-400 Ostrów Wielkopolski

- Zakład Elektrobudowlany "ELEKTROBUD"	
Plac Na Stawach 1	
30-107 Kraków

- Zakład Usługowy "REMAT" Stanisław Polowy	
Os. XXX-Lecia 12/92	
47-303 Krapkowice

- "Bud Ogólne i Transport" Zbigniew Klimek	
ul. Powstańców 14	
44-340 Łaziska

- Giełda Budowlana "LABOR" Karol Labus, Piotr Penczek Spółka Jawna	
ul. Kossutha 7	
40-844 Katowice

- PHUiP "Gepex" Sp. z o.o.	
ul. Ks. Pośpiecha 17	
44-300 Wodzisław Śląski

Odpady azbestowe unieszkodliwia się metodą składowania. Na terenie województwa śląskiego przewiduje się wybudowanie do 2015 roku 2 składowisk przyjmujących tego typu odpady. Obecnie odpady azbestowe można deponować na składowiskach w Świętochłowicach, Knurowie oraz w Dąbrowie Górniczej.

#### Stan aktualny

Materiały i wyroby zawierające azbest do czasu ich uszkodzenia nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla użytkowników. Wszelkie prace budowlane polegające na demontażu elementów zawierających azbest muszą być wykonywane wyłącznie przez jednostki posiadające stosowne zezwolenia na wytwarzanie i usuwanie azbestu na wyznaczone składowiska odpadów zawierających azbest.

Od dnia 07.11.2003 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Gminy Wyry podaje się, że Gmina rozpowszechniła informację, iż należy wypełniać ankiety i składać karty informacje do Urzędu dotyczące azbestu. Obowiązek dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, które to są użytkownikami pomieszczeń, instalacji lub urządzeń, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

W 2003 roku w Gminie usunięto azbest z 1 budynku, niestety Gmina nie posiada danych dotyczących ilości tego odpadu.

#### Stan docelowy oraz cele dotyczące odpadów zawierających azbest

Azbest zaliczany jest do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Głównym celem zgodnym z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest usunięcie tego typu wyrobów do 2032 roku. W związku z tym w okresie perspektywicznym obejmującym lata 2004-2015 głównym celem jest usunięcie, co najmniej 60% tego typu wyrobów oraz zabezpieczenie pozostałej części poprzez pokrycie odpowiednią grubością farby zabezpieczającej przed pyleniem.

Zgodnie z harmonogramem zawartym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry podaje się, że w okresie 2004-2005 planowane jest przeprowadzenie na terenie Gminy inwentaryzacji obiektów zawierających azbest, w celu sprecyzowania faktycznej ilości tych materiałów oraz ich stanu technicznego. Poza tym w okresie od 2004 - 2015 planowane jest wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu.

Zgodnie z PGO wyższego rzędu w okresie perspektywicznym, tzn. do roku 2015 należy prowadzić monitoring usuwania materiałów zawierających azbest. Przede wszystkim należy kontrolować obrót (przepływ) odpadów zawierających azbest oraz uprawnienia firm zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest.

#### Zadania do realizacji

Materiały zawierające azbest są szczególnie szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym tak ważne jest usunięcie materiałów budowlanych zawierających azbest w jak najkrótszym czasie. W celu sprawnej realizacji założonych celów należy wprowadzić w życie poniższe zadania.

Tabela 26	Zadania do realizacji w zakresie azbestu

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tyś. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inwentaryzacja obiektów na terenie Gminy posiadających materiały zawierające azbest | Urząd Gminy | 2004-2005 | 50 | - |
| 2 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | Urząd Gminy | 2004-2015 | 500 | NFOŚ WFOŚiGW |

### Pestycydy

Pestycydami nazywamy grupy związków chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne) i syntetycznego stosowane do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin. Używane są również do zwalczania chorób roślin, regulacji ich wzrostu i usuwania chwastów. Niektóre pestycydy używane są w akcjach sanitarnych, higienie osobistej ludzi oraz w leczeniu różnych chorób.

Pestycydy stosuje się najczęściej w rolnictwie do zwalczania szkodników (owadów, gryzoni), chorób grzybowych i chwastów.

Używane są również w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego zwalczania między innymi komarów roznoszących wiele chorób. Są także stosowane w budynkach mieszkalnych do zwalczania owadów, gryzoni i in.

Pestycydy stosowane są również do zwalczanie szkodników w lasach, konserwację drewna, odzieży, a także zwalczanie nadmiernego rozwoju niepożądanych roślin w zbiornikach wodnych.

Następstwem stosowania tak toksycznych środków są równie niebezpieczne odpady. Najczęściej odpady tej grupy pochodzą z:

- przeterminowanych w ubiegłych latach preparatów, które wycofane z obrotu, zdeponowano w mogilnikach lub magazynach,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie (opakowania po środkach ochrony roślin itp.).

# Charakterystyka pestycydów.

Zamierzonym celem stosowania pestycydów jest niszczenie (zabijanie) form życia niekorzystnych lub szkodliwych dla człowieka. Założeniem idealnym jest pełna wybiórczość działania, tj. niszczące - toksyczne dla niepożądanych form, natomiast nieszkodliwe dla człowieka i pożytecznych zwierząt, owadów i roślin. W przybliżeniu 1/3 całkowitej produkcji związków organicznych trafia do środowiska, w tym także do wody. Szczególnie znaczenie wśród tych związków mają pestycydy ze względu na powszechność stosowania, trwałość w środowisku oraz toksyczne właściwości.

Większość pestycydów jest wysiewana bezpośrednio do gleby lub rozpylana nad polami uprawnymi, plantacjami i lasami, a więc trafia bezpośrednio do środowiska. Do wód pestycydy przedostają się w następujący sposób:

- spływ powierzchniowy z terenów,

- przenikanie przez glebę, erozja gleby,

- bezpośredni opad na powierzchnię wody przy spryskiwaniu pól i lasów przy użyciu samolotu,

- ze ściekami powstającymi przy produkcji pestycydów,

- ze ściekami powstającymi przy myciu urządzeń służących do spryskiwania,

- ze ściekami miejskimi (fungicydy i bakteriocydy),

- przy bezpośrednim stosowaniu do zwalczania roślin wodnych i owadów,

- ze ściekami z zakładów stosujących pestycydy, np. włókienniczych.

Pestycydy są zaliczane do środków chemicznych o wysokim stopniu ryzyka zagrożenia toksykologicznego, ponieważ są to substancje z natury toksyczne, działające nie tylko na organizmy szkodliwe, ale także na organizmy pożyteczne. Wśród pestycydów jest wiele znanych kancerogenów, mutagenów i teratogenów. Stanowią one jedną z najbardziej toksycznych grup z jakimi człowiek ma kontakt. Praktycznie wszystkie pestycydy są w różnym stopniu toksyczne.

Toksyczność pestycydów wobec organizmów żywych jest bardzo różna, zależna od samego organizmu, warunków środowiskowych oraz rodzaju, formy i sposobu podawania pestycydu.

Obecnie przemysł wprowadza do produkcji coraz mniej toksyczne środki ochrony roślin, jednak nie udało się wyprodukować jeszcze takiego preparatu, który byłby całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt.

#### Stan aktualny

Obecnie trudno jest oszacować ilość odpadów po środkach chemicznych ochrony roślin (przeterminowane środki, opakowania po pestycydach), ponieważ na terenie Gminy brak jest szczegółowej inwentaryzacji tego typu odpadów.

Z danych przekazanych przez Urząd Gminy Wyry wynika, iż na terenie Wyr znajduje się zakład PPH ADW produkujący min. izoplasty i farby przeciwgrzybiczne, jednakże zakład ten nie posiada pestycydów.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi po pestycydach jest uregulowana. Firmy zajmujące się produkcją, importem i sprzedażą środków ochrony roślin mają obowiązek odbioru zużytych opakowań po pestycydach zgodnie z wymaganiami ustawy o opakowaniach (Dz. U. Nr 63, poz. 638, 2001 r.). Ustawa zobowiązuje firmy do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w tym niebezpiecznych dla środowiska.

Likwidację odpadów pestycydowych przeprowadza się poza terenem Gminy Wyry. Na terenie województwa śląskiego termicznym unieszkodliwieniem odpadów pestycydowych zajmuje się spalarnia odpadów. „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Instalacja unieszkodliwia przeterminowane środki ochrony roślin o kodach 07 04 80*, 07 04 81, 20 01 19*, 20 01 80 (* - odpady niebezpieczne).

## Odpady medyczne i weterynaryjne

Działalność służb medycznych jak również weterynaryjnych powoduje powstawanie specyficznych rodzajów odpadów zawierających w swym składzie trucizny, substancje toksyczne, a przede wszystkim składniki skażone chorobotwórczo lub potencjalnie skażone. Dane literaturowe wskazują, że w składzie odpadów specyficznych (medycznych i weterynaryjnych) występuje: około 60% zwykłych odpadów komunalnych, 30% odpadów charakterystycznych dla tego typu działalności i 10% odpadów wymagających specjalnego postępowania z nimi (nadzoru), w tym ok. 3% odpadów zainfekowanych.

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach służby zdrowia (szpitale, ambulatoria, przychodnie, gabinety lekarskie, stomatologiczne). Wiadomo, że ilość powstających odpadów zależy od rodzaju i wielkości placówki. Znaczące dla miasta ilości powstają w jednostkach dużych, tzn. w szpitalach, lecznicach – jednostkach posiadających sale zabiegowe. Dane literaturowe wskazują, że ilość powstających odpadów szacuje się na 3,2 kg/łóżko i dobę, z czego do termicznej utylizacji kieruje się zasadniczo 1/3 masy odpadów czyli ok. 1,0 kg/łóżko i dobę. Odpady medyczne mają bardzo zróżnicowany skład morfologiczny, uzależniony głównie od: nowoczesności obiektów, stanu wiedzy, gospodarki lekami, sposobu gromadzenia (selekcja lub jej brak). Stanowią mieszaninę odpadów ogólnych, odczynników chemicznych, środków farmaceutycznych, różnych opakowań, tkanki organicznej, opatrunków (wata, lignina, bandaże, opatrunki gipsowe), szkła, metali. Ze strumienia odpadów pochodzących z tych jednostek, można wydzielić 3 podstawowe grupy:

- odpady socjalno-bytowe,

- specyficzne – wszystkie odpady stałe z oddziałów i szpitali przeznaczonych dla zakaźnie chorych (w tym resztki jedzenia); opatrunki (wata, lignina, bandaże, gaza itp.); opatrunki gipsowe; sprzęt jednorazowego użytku; tkanka organiczna (resztki ciała, organy);środki farmaceutyczne nie nadające się do użytku, stłuczka szklana przedmiotów laboratoryjnych, medycznych, opakowań – grupa odpadów stanowiących szczególne zagrożenie epidemiologiczne ze względu na bezpośredni kontakt z zakażoną tkanką, wymagają izolowania w miejscu powstawania oraz skutecznych metod unieszkodliwiania.

- specjalne – radioaktywne, związki chemiczne nie nadające się do spalania, toksyczne oraz stwarzające zagrożenie wybuchowe, trucizny i inne materiały wymagające specjalnego traktowania.

W szpitalach winna obowiązywać zasada segregacji odpadów tzn. każdy rodzaj odpadów umieszczany w osobnych pojemnikach w miejscach ich powstawania.

Specyficzne odpady medyczne i weterynaryjne umieszczane są w pojemnikach jednorazowego użytku, z materiałów ulegających rozkładowi termicznemu, zaopatrzonych w pokrywę uniemożliwiającą powtórne otwarcie.

Pojemniki na odpady specyficzne umieszczane są we wszystkich punktach powstawania odpadów. Odpady po zabiegach przed umieszczeniem ich w pojemnikach poddawane winny być dezynfekcji.

Nie dopuszcza się sortowania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz otwierania opakowań, które po napełnieniu powinno się umieszczać w innym większym opakowaniu.

Pojemniki z niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi winny być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie możliwe jest zmywanie ścian i podłogi oraz przeprowadzenia dezynfekcji, którą należy przeprowadzić każdorazowo w przypadku uszkodzenia pojemnika. Ważnym czynnikiem jest czas magazynowania odpadów w pojemnikach, i tak w pomieszczeniach gdzie temperatura otoczenia mieści się w granicach 10(C - 20(C czas przechowywania odpadów nie powinien być dłuższy niż 
48 godzin. Przy dłuższym czasie magazynowania pomieszczenie winno być schładzane do temperatury nie przekraczającej 10(C.

Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 8 z 2003 poz. 104) i są nimi:

- termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

- autoklawowanie

- dezynfekcja termiczna

- działanie mikrofalami

- inna niż w pkt.2-4 obróbka fizykochemiczna

Poniższa tabela określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Tabela 27	Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

| Kod odpadu | Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych | Sposoby unieszkodliwiania *(zgodne z numeracja podaną powyżej tabelki) |
| --- | --- | --- |
| 18 01 – odpady z diagnozowania leczenia i profilaktyki medycznej |
| 18 01 02* | Części ciała i organy | 1 |
|  | Pojemniki na krew i konserwanty służące jej przechowywaniu (z wył. 18 01 03*) | 1, 2, 3, 4 |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy, że wywołują choroby u ludzi i u zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, ;podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 1, 2, 3, 4 |
| 18 01 06* | Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 1, 5 |
| 18 01 08* | Cytotoksyczne i cytostatyczne | 1 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego | 5 |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych | 5 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 1, 2, 3, 4 |
| 18 02 – odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 1, 2, 3, 4 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 1, 5 |
| 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 1 |

Tabela 28	Zakłady unieszkodliwiające odpady medyczne w województwie śląskim

| Lp. | Nazwa zakładu | Miejscowość | Zdolność przerobowa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych | Katowice | 1 500 - 1 600 |
| 2 | Zakład Utylizacji Odpadów przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Gliwice | 200 |
| 3 | Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Szpitalu Wojewódzkim | Bielsko-Biała | 600 |
| 4 | Spalarnia Odpadów „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 4 000 |
| 5 | Spalarnia Odpadów Medycznych (zlokalizowana na terenie Szpitala Śląskiego) | Cieszyn | 320 |

Istotne dla miasta, gminy, powiatu ilości odpadów medycznych powstają w dużych placówkach służby zdrowia, wykonujących zabiegi chirurgiczne czyli w szpitalach, lecznicach prywatnych, dużych przychodniach.

### Stan aktualny

Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Wyry podaje się, iż na terenie gminy działają:

- 2 ośrodki zdrowia (w tym: 1 w Wyrach i 1 w Gostyni)

- 5 prywatnych praktyk lekarskich (w tym : 2 w Wyrach i 3 w Gostyni)

- 1 placówka weterynaryjna w Wyrach

Uzyskane dane (dotyczą one jedynie 2 ośrodków zdrowia, prywatnej praktyki lekarskiej oraz 2 aptek działających na terenie Gminy Wyry) przedstawia poniższa tabela.

Tabela 29	Zestawienie ilości odpadów medycznych wytwarzanych w placówkach zdrowia na terenie Gminy Wyry w ciągu 1 roku

| Lp. | Nazwa placówki | Adres | Rodzaj odpadu | Ilość wytworzonych odpadów [rok] | Odbiorca odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NZOZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Provident Plus” | ul. Puszkina 19 43-175 Wyry | Odpady z grupy 18 01 03 | 0,360 l | MED - TRANS Maria Myśliwiecka ul. Radockiego 214/12 Katowice |
| 2 | NFZ „Provident Plus” NZOZ | ul. Rybnicka 2 43-176 Gostyń | Odpady z grupy 18 01 03 | 0,360 l | MED - TRANS Maria Myśliwiecka ul. Radockiego 214/12 Katowice |
| 3 | „DENTEX” S.C. Krystyna Twardawa, Sabina Dorbek, Piotr Dorbek | ul. Pszczyńska 139 43-175 Wyry | Odpady z grupy 18 01 03 | 0,012 Mg | MED - TRANS Maria Myśliwiecka ul. Radockiego 214/12 Katowice |
| 4 | Apteka Prywatna „Gostyń” | ul. Pszczyńska 368 43-176 Gostyń | Odpady z grupy 18 01 08 | 0,005 Mg | Centrum Ekologiczne Licencyjnych Technologii „CELT” Ltd. ul. Rolna 43 40-555 Katowice |
| 5 | Apteka im. Łukasiewicza S.C. | ul. Tysiąclecia 3 43-175 Wyry | Odpady z grupy 18 01 08 | 0,008 Mg | Centrum Ekologiczne Licencyjnych Technologii „CELT” Ltd. ul. Rolna 43 40-555 Katowice |

Źródło: decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, Urząd Gminy Wyry.

Na terenie gminy działają, jak już wspomniano powyżej, 4 ośrodki zdrowia i 5 prywatnych praktyk lekarskich. Ze względu na brak danych dotyczących ilości odpadów medycznych powstających we wszystkich placówkach, dla oszacowanie ilości tego typu odpadów przyjęto następujące założenia:

Tabela 30	Średnie wskaźniki wytwarzania odpadów medycznych

| Jednostka opieki | kg/poradę |
| --- | --- |
| Punkty lekarskie | 0,005 |
| Praktyki lekarskie | 0,005 |

- Ilość porad udzielanych dziennie – 20

Na podstawie powyższych założeń i wskaźników można szacować, iż w stanie istniejącym we wszystkich 4 ośrodkach zdrowia i 5 prywatnych praktykach lekarskich działających na terenie Gminy Wyry powstaje około 0,27 Mg odpadów medycznych w skali roku.

Zgodnie z danymi uzyskanymi w Urzędzie Gminy w Wyrach podaje się, że na terenie Gminy zlokalizowana jest 1 placówka weterynaryjna „CENTAUR” Usługi weterynaryjne, hurtownia leków weterynaryjnych – Korzewski Rafał, mieszcząca się w Wyrach przy 
ul. Dąbrowszczaków 139. Placówka ta w głównej mierze zajmuje się dystrybucją leków. Niestety Urząd Gminy nie dysponuje danymi w zakresie rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych przez tą placówkę. Można jedynie domniemywać, iż na terenie Gminy powstają odpady z weterynaryjne zaliczane są do grupy 18 02 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi leży w gestii placówek. System zbiórki tych odpadów odbywa się w większości przypadków na zasadzie zlecania podmiotom posiadającym zezwolenia na transport lub zbieranie tych rodzajów odpadów. Te zaś przekazują je zakładom utylizacji odpadów szpitalnych.

Jak wynika z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego największa ilość odpadów medycznych trafia do Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8.

Wszystkie powstające w placówkach służby zdrowia i weterynaryjnych odpady medyczne i weterynaryjnych z reguły nie są poddawane segregacji szczegółowej, dlatego całość odpadów pochodzenia medycznego i weterynaryjnego poddawana jest procesowi termicznego przekształcenia i uznane zostały w raportach tych placówek jako odpady niebezpieczne.

### Prognoza odpadów medycznych

Ilość odpadów medycznych wytwarzanych na terenie Gminy Wyry zależeć będzie przede wszystkim od liczby udzielonych porad medycznych. W celu opracowania prognozy ilości odpadów medycznych powstających na terenie gminy założono zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mikołowskiego:

- 7 % wzrost ilości prywatnych prywatnych praktyk lekarskich w okresie od 
2004-2015,

- wzrost ilości udzielonych porad medycznych średnio o 1% w skali roku,

- wzrost uśrednionych wskaźników nagromadzenia specyficznych odpadów medycznych wskutek wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych i zabiegowych oraz ciągłe podwyższanie sanitarnej ochrony osobistej pacjentów i personelu medycznego.

Szacunkową prognozę ilości odpadów medycznych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 31	Prognoza ilości odpadów medycznych powstających na terenie 
Gminy Wyry

| Rok | Ilość przychodni | Ilość odpadów wytwarzanych w przychodniach [Mg/rok] | Ilość praktyk | Ilość odpadów wytwarzanych w praktykach lekarskich [Mg/rok] | Łącznie [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 4 | 0,120 | 5,00 | 0,151 | 0,271 |
| 2010 | 4 | 0,127 | 5,19 | 0,165 | 0,292 |
| 2015 | 4 | 0,133 | 5,35 | 0,178 | 0,311 |

### Cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami medycznymi

Z wytwarzaniem odpadów medycznych bezpośrednio łączy się problem ich utylizacji. Unieszkodliwianie odpadów polega na spalaniu ich w specjalnie przystosowanych do tego celu spalarniach.

Tabela nr 28 przedstawia zakłady unieszkodliwiające odpady w województwie śląskim. Łączna zdolność przerobowa wymienionych instalacji wynosi 6 620 – 6 720 Mg/rok i jest wystarczająca w województwie śląskim.

Nie przewiduje się w najbliższym czasie budowy na terenie zarówno powiatu mikołowskiego jak i Gminy Wyry zakładu unieszkodliwiającego odpady medyczne. Wytworzone odpady na tym obszarze mogą być zbierane i transportowane przez firmy posiadające odpowiednie pozwolenie do dowolnej spalarni odpadów medycznych.

Główne cele z zakresu gospodarki odpadami medycznymi na terenie Gminy w okresie 2004-2008 to:

- ograniczenie szkodliwego oddziaływania odpadów medycznych na środowisko,

- uregulowanie systemu gospodarki odpadami medycznymi na terenie Gminy,

- monitoring gospodarki odpadami medycznymi na terenie Gminy,

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi wśród pracowników służby zdrowia.

Zadania organizacyjne niezbędne do zrealizowania ww. celów z zakresu gospodarki odpadami medycznymi:

- objąć wszystkie podmioty wytwarzające odpady medyczne systemem zbiórki odpadów,

- prowadzić monitoring gospodarki odpadami medycznymi poprzez kontrolę podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz kontrolę i weryfikację firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport tych odpadów,

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej służby zdrowia w zakresie właściwego zbierania odpadów medycznych.

## Inne odpady

Do tej grupy odpadów zaliczamy: zużyte pojazdy samochodowe, opony oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, do których zalicza się także artykuły gospodarstwa domowego (są to tzw. urządzenia poużytkowe). Głównymi źródłami takich odpadów są gospodarstwa domowe, handel, usługi biurowe i przemysł.

Odpady te często zawierają substancje niebezpieczne, dlatego niekontrolowane postępowanie z nimi może spowodować przedostanie się toksycznych związków do środowiska, co stanowi znaczne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

### Zużyte pojazdy samochodowe

Obserwowany wzrost ilości pojazdów ostatnich dziesięciu lat, względy ekologiczne, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przepisy unijne wskazują, że w najbliższych latach stanie konieczne wycofywanie w Polsce ok. 500 tys. samochodów rocznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do złomowania wyrejestrowanego pojazdu posiadają stacje recyklingu/demontażu pojazdów uprawnione przez wojewodę. Stacje demontażu pojazdów stanowią podstawowe ogniwo w łańcuchu recyklingu pojazdów, decydujące o poziomie odzysku wymaganego Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania z samochodami wycofanymi z eksploatacji przyjętą we wrześniu 2000 r (2000/53/WE).

Zgodnie z powyższą Dyrektywą do roku 2006 ponowne użycie i odzysk części i materiałów z wycofanych z eksploatacji pojazdów wynieść ma minimum 85%, w tym ponowne użycie i recykling minimum 80%, zaś do roku 2015 ponowne użycie i odzysk części i materiałów wynieść ma 95%, w tym ponowne użycie i recykling 85%.

Stacje demontażu pojazdów powinny spełnić podstawowe zadania:

- usuwanie z wyeksploatowanych pojazdów części i materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska i przekazanie i specjalistycznym jednostkom celem odzysku lub unieszkodliwiania,

- demontaż i sprzedaż części samochodowych przeznaczonych do ponownego użycia,

- demontaż części i materiałów celem przekazania ich do recyklingu lub odzysku energii,

Na chwilę obecną prawodawstwo polskie nie posiada ujednoliconych przepisów dotyczących wymagań, co do rozwiązań technicznych i zastosowania urządzeń na stacjach recyklingu pojazdów. Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska powstało opracowanie pn.: „Wymagania ekologiczne dla stacji recyklingu (demontażu) samochodów wycofanych z eksploatacji wraz ze wskazaniami rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla spełnienia tych wymagań”.

#### Stan aktualny

Aktualnie na terenie Gminy Wyry nie funkcjonują uprawnione stacje, posiadające uprawnienia Wojewody Śląskiego do wydawania zaświadczeń celem wyrejestrowania pojazdu oraz stosowne decyzje (zezwolenia, pozwolenia) wynikające z ustawy o odpadach.

W przypadku konieczności wyrejestrowania pojazdu mieszkańcy Wyr i Gostyni mogą korzystać z stacji zlokalizowanych poza terenem Gminy Wyry i powiatem mikołowskim. Najbliższe z nich, to :

Tabela 32	Stacje demontażu do utylizacji zużytych samochodów prowadzące działalność w pobliżu powiatu mikołowskiego

| Starostwo | Nazwa, właściciel, adres firmy | Moc przerobowa instalacji [sztuk/rok] | Ilość przetworzonych samochodów [sztuk/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 |
| Katowice | PPUH „HYDROMAG” Sp. z o.o. 40 -833 Katowice, ul. Obroki 77 | 2500-3000 | 429 | 679 | 427 |
|  | Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS S.A. 40-383 Katowice, ul. Roździeńskiego 41 | - | - | - |  |
| Pszczyna | Auto-Złom Bartłomiej Stanieczko 43-250 Pawłowice, ul. K. Miarki 67 | 3000-4000 | 321 | 231 | 236 |
|  | PPTHU „DTOMADER” Janusz Magiera 43-200 Brzeźce ul. Łączna 3 | planowana modernizacja | - | 34 | 75 |
|  | PKS w Pszczynie 43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 2 | 144 | - | 49 | 64 |
|  | Auto-Kram Jadwiga i Wiesław Lewandowscy 43-267 Suszec, ul. Pszczńska 56 | 2000 | 260 | 800 | 300 |
| Tychy | Przedsiębiorstwo Techniki Sanuitarnej „ALBA” Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Zwierzyniecka 6 | 200 | - | 31 | 42 |
|  | Auto-Złom S.C. Złomowanie Pojazdów Bogdan Witczak – Lech Witczak 41-403 Chełm Śląski, ul. Chełska 140 | 500 | 430 | 141 | 145 |
|  | Przedsiębiorstwo Budowlano – projektowe „DROKAN-2” mgr inż. Jan Rogalski 43-100 Tychy, ul. Katowicka 198 | Powyżej 1000 | 1945 | 374 | 375 |
|  | Zakład Demontażu Samochodów, Recyklingu Komponentów i Cześci, Tadeusz Formanek 43-100 Tychy ul. Fabryczna 41 | 500-1000 | 406 | 346 | 355 |
|  | PPUH „FAMAG” Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 9 | 1500 | - | - | 3 |

Źródło: Załącznik nr 4 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego

Z danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie wynika, że na terenie Gminy Wyry na dzień 06.04.2004 zarejestrowane są 2 993 pojazdy samochodowe. Natomiast rocznie wyrejestrowanych jest około 10 pojazdów.

#### Prognoza powstawania zużytych samochodów

Prognozę wykonano na podstawie analizy następujących danych:

- ilości zarejestrowanych samochodów,

- wskaźnika ilości samochodów na 1 000 osób,

- prognozy demograficznej.

Tabela 33	Prognoza powstawania zużytych samochodów na obszarze Gminy Wyry

| Rok | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 10 | 10 | 10 | 11 |

#### Kierunki i działania w zakresie gospodarki zużytymi pojazdami samochodowymi

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów z pojazdów samochodowych oraz tworzenia warunków do odzysku i recyklingu, rząd przygotował projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w której zakłada się:

- Po dniu 1 stycznia 2006 r. Stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. Osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

- Po dniu 1 stycznia 2015 r. Poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Zgodnie z wymogami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową.

W celu osiągnięcia powyższych celów niezbędne są następujące działania :

- Zużyte pojazdy samochodowe powinny być przekazywane wyznaczonym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne pozwolenia i decyzje, zajmującym się ich odzyskiem, recyklingiem lub unieszkodliwianiem

- W celu osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku należy odpady powstające podczas demontażu pojazdów zużytych przekazywać do dalszego odzysku (np. huty, zakłady posiadające instalacje do odzysku odpadów w postaci tworzyw sztucznych, szkła, gumy).

- Kontrola gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi podczas demontażu zużytych samochodów.

Takie działania muszą zostać podjęte przez Gminę Wyry jedynie w przypadku, gdy na jej terenie powstanie uprawniona stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

### Zużyte opony

Szybki rozwój motoryzacji spowodował zwiększenie ilości zużytych opon. Odpady zużytych opon stanowią ogromny problem ekologiczny ze względu na swoją trwałość.

#### Stan aktualny

Dokładne określenie zasobów zużytych opon jest trudne ze względu na brak jakichkolwiek ewidencji w tym zakresie. W krajach Unii Europejskiej przyjmuje się wskaźnik 6,8 kg opony na mieszkańca. W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego podano, że dla Polski ten wskaźnik będzie niższy i kształtuje się obecnie na poziomie 4 kg opon na mieszkańca. Oszacowania ilości zużytych opon można również dokonać na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów, uwzględniając średni czas używania opony.

Zużyte opony mogą być zagospodarowywane poprzez:

- bieżnikowanie,

- recykling materiałowy,

- spalanie z odzyskiem energii.

W kraju stopień zagospodarowania opon jest niewielki i wynosi średnio około 35%, w tym bieżnikowanie opon stanowi około 15%, recykling materiałowy około 7%, wykorzystanie energetyczne około 13%. Pozostałe 65% to składowanie, również w lasach i na łąkach, lub spalanie w niekontrolowanych warunkach. W kraju istnieją możliwości techniczne i moce produkcyjne do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania zużytych opon.

Ustawa o odpadach wprowadziła z dniem 1 lipca 2003 r. zakaz składowania całych opon a z dniem 1 lipca 2006 r. również opon pociętych. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępowania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej nakłada na producentów i importerów opon obowiązek ich odzysku i recyklingu.

Na terenie Gminy Wyry nie istnieją zakłady działające w zakresie odzysku i recyklingu opon. Opony mieszkańcy Gminy mogą przekazywać do Rejonowej Zbiornicy Odpadów w Wyrach. Natomiast na terenie powiatu mikołowskiego działają 4 punkty odbioru opon (2 w Mikołowie i 2 w Łaziskach Górnych), które przekazują m.in. firmie „STARGUM” z Kluczy.

W kraju utworzone zostały w ostatnim roku organizacje odzysku opon, których zasięg działania obejmuje również teren Gminy Wyry. Zebrane opony kierowane są głównie do spalania z odzyskiem energii w cementowniach, rzadziej do recyklingu materiałowego. Aktualnie cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie przyjmują opony i stosują je jako paliwo uzupełniające przy produkcji klinkieru.

#### Prognoza powstawania zużytych opon

W pracy pt.: Prognozy techniczno-ekonomiczne zagospodarowania zużytych opon w Polsce (Elastomery nr 7, 1997, Parysiewicz i inni) wynika, że roczny przyrost zużytych opon w kraju wynosi około 3 000 Mg i w 2005 roku ilość odpadów opon będzie wynosić około 140 000 Mg. Prognozuje się, że w okresie perspektywicznym na terenie Gminy Wyry nastąpi wzrost liczby zużytych opon. Będzie to uwarunkowane przede wszystkim wzrostem liczby samochodów rejestrowanych na terenie Gminy w najbliższych latach.

Przyjmując założenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Śląskiego (4 kg opon na mieszkańca) można prognozować, że na terenie Gminy Wyry powstawać będą następujące ilości zużytych opon :

Tabela 34	Prognoza powstawania zużytych opon na obszarze Gminy Wyry [Mg]

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 24,80 | 25,06 | 25,16 | 25,26 | 25,26 | 26,08 |

#### Kierunki i działania w zakresie gospodarki zużytymi oponami

Planowane jest zagospodarowanie zużytych opon w sposób bezpieczny dla środowiska i tworzenie warunków do odzysku i recyklingu w celu osiągnięcia docelowo w 2007 roku poziomu odzysku 75% i poziomu recyklingu 15%.

Dla powyższych celów niezbędne jest przekazywanie i gromadzenie zużytych opon do Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów. Można dla tych celów wykorzystać też istniejące punkty odbioru zużytych opon, zlokalizowane na terenie powiatu mikołowskiego. Znajdujące się w bliskim sąsiedztwie, na terenie województwa opolskiego, Cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie w pełni zaspokajają potrzeby województwa śląskiego w zakresie utylizacji zużytych opon.

Działania :

- Odpady w postaci zużytych opon należy przekazywać podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem,

- Organizowanie okresowych i stałych zbiórek zużytych opon samochodowych poprzedzonych kampanią edukacyjno - propagandową w zakresie gospodarki wyeksploatowanymi oponami.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł:

- gospodarstw domowych oraz innych użytkowników,

- przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne dzieli się na:

- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego,

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego,

- sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,

- sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny,

- sprzęt oświetleniowy,

- zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy,

- sprzęt medyczny,

- przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,

- automatyczne urządzenia dozujące.

#### Stan aktualny

W Gminie Wyry nie prowadzono dotąd badań strumienia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

Na terenie Wyr i Gostyni nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu metalowego.

Według informacji przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego szacuje się, że na terenie całego powiatu mikołowskiego powstaje około 185,86 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie okresu użytkowania. W Gminie Wyry obserwuje się w ograniczonym zakresie działania, takie jak: przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa (modernizacja).

#### Prognoza

Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie m.in. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

Dla całego powiatu mikołowskiego prognozuje się, że będzie wzrastała ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przewiduje się, że w roku 2006 ilość odpadów tego typu będzie kształtować się na poziomie około 371,12 Mg (na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego).

#### Cele ekologiczne do 2015 roku

Celami w okresie długookresowym są :

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych:

- odbiór zużytego sprzętu przez dystrybutorów wyznaczonych przez wytwórców sprzętu,

- odbiór bezpośredni przez firmy zajmujące się recyklingiem

- Prowadzenie działań informacyjnych ponoszących świadomość ekologiczną mieszkańców, których celem będzie przedłużenie okresu użytkowania poprzez prawidłową konserwację, naprawy czy przekazywanie starszego sprzętu innym użytkownikom.

### Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego

Do tej grupy odpadów zaliczamy:

- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe itp.

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, ekspresy do kawy, suszarki do włosów itp.

#### Stan aktualny

W Gminie Wyry nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń gospodarstwa domowego jest trudny do określenia.

Na terenie Gminy dla nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu wielkogabarytowych odpadów AGD (duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, inne), i drobnego zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi), co powoduje, że w większości odpady te trafiają na składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu metalowego.

Przy określeniu stanu aktualnego wytwarzanych posłużono się danymi przedstawionymi w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Szacunkowe ilości zużytego sprzętu AGD dla powiatu mikołowskiego wynoszą około 157,73 Mg.

#### Cele

Głównym celem jest wdrożenie na terenie Gminy Wyry systemu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu AGD i jego recyklingu oraz zapewnienie oddzielania w pierwszej kolejności substancji, materiałów i elementów będących odpadami niebezpiecznymi.

#### Działania

Organizacja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu gospodarstwa domowego na terenie Gminy. Systemy zbiórki:

- Z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zorganizowany przez Gminę (np. na terenie Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wyrach),

- Od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu AGD lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu.

### Lampy fluorescencyjne

#### Stan aktualny

Na terenie Gminy Wyry nie prowadzi się badań strumienia odpadów w postaci zużytych lamp, stąd też nie ma na ten temat żadnych danych statystycznych.

Natomiast na terenie Powiatu Mikołowskiego w ciągu roku powstaje; zgodnie z danymi uzyskanymi od przedsiębiorców oraz na podstawie będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach danych; 1,618 [Mg] odpadu w postaci zużytych lamp fluorescencyjnych.

Selektywną zbiórkę zużytych lamp fluorescencyjnych prowadzi mająca swą siedzibę w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 58 spółka „HYDROBUDOWA” S.A. Obszarem działania obejmuje ona teren całego Powiatu. „HYDROBUDOWA” S.A. może przyjąć każdą ilość odpadu dostarczonego przez posiadacza odpadu. Odpad może być dowieziony bezpośrednio przez wytwórcę odpadu, bądź odebrany transportem „HYDROBUDOWY” S.A.

Zużyte lampy fluorescencyjne są gromadzone w magazynach „HYDROBUDOWY” S.A., skąd transportowane są systematycznie do wytwórcy lamp i żarówek firmy PHILIPS w Pile, gdzie zostają unieszkodliwiane.

Mimo możliwości przekazywania zużytych lamp do wyspecjalizowanego odbiorcy, część lamp wykorzystywanych w gospodarstwach domowych i u małych przedsiębiorców trafia na wysypisko odpadów komunalnych. Sytuacja ta, stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska ze względu na występujące w lampach niebezpieczne związki chemiczne.

#### Cele

Głównym celem jest wdrożenie na terenie Gminy Wyry systemu selektywnej zbiórki zużytych lamp fluorescencyjnych będących odpadami niebezpiecznymi.

#### Działania

W związku z zagrożeniem, jakie stanowią lampy fluorescencyjne, należy podjąć działania informacyjne wskazujące dostępny w Powiecie (w Mikołowie) sposób zagospodarowywania zużytych lamp fluorescencyjnych i wskazujących korzyści selektywnej zbiórki odpadów.

## Planowane zadania wraz z harmonogramem prac

### Zadania do realizacji

Poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Wyry wiąże się z realizacją celów długo i krótkoterminowych. Osiągnięcie ww. celów związane jest w głównej mierze z przedsięwzięciami przytoczonymi w poniższym zestawieniu.

Tabela 35	Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami
*(zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry)

| LD | Cele długoterminowe | LK | Cele krótkookresowe | LZ | Nazwa zadania | Jednostka / osoba odpowiedzialna | KZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym ich wykorzystaniu gospodarczym | O1C1 | Usystematyzowanie gospodarki odpadami | O1C1Z2 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | G | G |
|  |  |  |  | O1C1Z3 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | G | G |
|  |  |  |  | O1C1Z4 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | G | G |
|  |  | O1C2 | Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów | O1C2Z1 | Budowa zakładu segregacji odpadów zmieszanych | MPGO MASTER | L |
|  |  |  |  | O1C2Z2 | Budowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów | MPGO MASTER | L |
|  |  |  |  | O1C2Z3 | Budowa instalacji do odzysku odpadów budowlanych | MPGO MASTER | L |
|  |  |  |  | O1C2Z4 | Rozbudowa instalacji do odzysku odpadów wielkogabarytowych | MPGO MASTER | L |
|  |  | O1C3 | Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska | O1C3Z1 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | G | G |
|  |  |  |  | O1C3Z2 | Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest | G | G |
|  |  |  |  | O1C3Z3 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | G | G |
|  |  | O1C4 | Podnoszenie świadomości mieszkańców | O1C4Z1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | G | G |

Tabela 36	Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel nadrzędny | Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko | Ilość odpadów nie segregowanych wywożonych z terenu Gminy na składowisko | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Wprowadzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów „u źródła” Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów użytkowych Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych Wprowadzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami Budowa indywidualnych systemów utylizacji odpadów organicznych i systemu zbiórki biomasy Inwentaryzacja i opracowanie planu usuwania materiałów zawierających azbest Prowadzenie monitoringu gospodarki odpadami na terenie Gminy | Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego, Oszczędzanie pojemności składowiska przez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów , Ograniczenie zagrożenia powodowanego przez odpady niebezpieczne Wpływy finansowe z tytułu ilości odpadów opakowaniowych zebranych na terenie gminy i przekazanych do odzysku lub recyklingu Ilość odpadów segregowanych w porównaniu z rokiem poprzednim Poprawa jakości środowiska i walorów estetyczno-krajobrazowych terenu oraz wzrost areału gruntów przydatnych do przyrodniczego zagospodarowania Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców związanego z wywozem odpadów Ilość „dzikich” składowisk odpadów powstających na terenie Gminy Usystematyzowanie działań związanych z gospodarką odpadami, możliwość większej kontroli gospodarki odpadami na terenie Gminy | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Starostwo Powiatowe Urząd Gminy | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów indywidualnych |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa wyglądu, estetyki i czystości gminy Wyry, a tym samym podnoszenie standardu życia mieszkańców | Zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przez odpady | Liczba mieszkańców Gminy Wyry objętych zorganizowanym wywozem i selektywną zbiórką odpadów | Ogólna poprawa jakości środowiska w Gminie |

Tabela 37	Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 2004 | 2008 | Urząd Gminy | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawa jakości środowiska w Gminie | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zorganizowanie na terenie Gminy (np. na terenie RZSZO) punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2004 | 2006 | Urząd Gminy | Zmniejszenie uciążliwości odpadów niebezpiecznych dla środowiska, uregulowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Inwentaryzacja obiektów na terenie Gminy posiadających materiały zawierające azbest | 2004 | 2005 | Urząd Gminy | Poprawa jakości środowiska w Gminie | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wprowadzenie na terenie Gminy (na terenie RZSZO) systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007 | 2015 | Urząd Gminy | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 2004 | 2006 | Urząd Gminy | Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych w prawie polskim | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 2004 | 2015 | Urząd Gminy | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | 2004 | 2015 | Urząd Gminy |  | 150 |  |  |  |  |  |
| SUMA | 1100 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys.. | UE | NFOS | WFOS | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Budowa zakładu segregacji odpadów zmieszanych | 2004 | 2009 | MPGO MASTER | Wzrost ilości surowców wtórnych wydzielonych z odpadów | 20000 | X | X | X | X |  |
| 2 | Budowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów | 2010 | 2015 | MEGO MASTER | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska | 40000 | X | X | X | X |  |
| 3 | Budowa instalacji do odzysku odpadów budowlanych | 2005 | 2008 | MPGO MASTER | Wzrost odzysku odpadów budowlano-remontowych | 1200 | X | X | X | X |  |
| 4 | Rozbudowa instalacji do odzysku odpadów wielkogabarytowych | 2005 | 2008 | MPGO MASTER | Wzrost odzysku odpadów wielkogabarytowych | 1200 | X | X | X | X |  |
| SUMA | 62400 |  |  |  |  |  |

**   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości ze środków zewnętrznych (inwestorzy, źródła finansowania krajowe i zagraniczne)

# Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej

Celem edukacji ekologicznej jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej określonych grup ludzi w celu zmiany ich nastawienia i sposobu zachowania. Rolą edukacji ekologicznej jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem odpadów, edukacja może być wykorzystana do podania do wiadomości nowych przepisów lub zapoznania z nowymi obiektami np. Punktem Odbioru Odpadów Niebezpiecznych (np. na terenie Rejonowej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów).

Prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Wyry jest uzależnione przede wszystkim od uświadomienia i aktywności mieszkańców we wdrażaniu założeń i zasad systemu.

Postawa mieszkańców Gminy Wyry wobec wdrażanych rozwiązań zależy od poziomu ich wiedzy na temat problematyki gospodarki odpadami. W zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy szczególne znaczenie mają zajęcia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla kadr zajmujących się gospodarką odpadami.

Edukacja powinna uświadomić mieszkańcom Gminy Wyry, że oni sami „wytwarzają” odpady, oni sami decydują o ilości, składzie i sposobie gromadzenia opadów. Powinni wiedzieć, że odpady są źródłem surowców i energii, które można wykorzystać, a deponowanie odpadów na składowiskach nie jest jedyną metodą unieszkodliwiania i przerobu odpadów. Mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę, iż wybór określonych metod postępowania z odpadami pociąga za sobą konkretne skutki ekologiczne i ekonomiczne.

Edukacja ekologiczna może być prowadzona przez organizowanie akcji informacyjnych w różnych formach, np. poprzez:

- regionalne środki masowego przekazu – prasa, radio, telewizja,

- organizacje społeczne,

- szkoły i inne ośrodki oświatowe i wychowawcze,

- akcje informacyjne – ulotki, afisze, reklamy, obwieszczenia władz gminy,

- wycieczki mieszkańców połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów gospodarki odpadami,

- warsztaty edukacyjne poświęcone selektywnej zbiórce odpadów,

- organizowanie festynów związanych z ochroną środowiska np. z okazji Święta Ziemi.

## Program edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. Wybierając określony styl życia w konkretny sposób wpływamy na środowisko, w którym mieszkamy. Często nie zdajemy sobie sprawy jak oddziałujemy na środowisko i jak ogromnym problemem są odpady.

### Charakterystyka bazy edukacyjnej gminy Wyry

Zgodnie z programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry podaje się , iż na terenie gminy Wyry funkcjonują dwa przedszkola i dwa Zespoły Szkół. Brak jest szkół ponadgimnazjalnych.

Tabela 38	Potencjał oświatowy gminy Wyry

| Wyszczególnienie | Liczba placówek | Liczba pomieszczeń | Liczba uczniów | Absolwenci | Nauczyciele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkolnictwo gimnazjalne | 2 | 13 | 276 |  | 25 |
| Szkolnictwo podstawowe | 2 | 19 | 456 | 96 | 36 |
| Wychowanie przedszkolne | 2 |  | 142 |  | 12 |

Poziom wykształcenia mieszkańców uzależniony jest (w mniejszym lub większym stopniu) od zasobów kulturowych Gminy: ilości placówek bibliotecznych (zasobności księgozbioru), dostępności takich instytucji jak: kina, muzea, teatry.

Zgodnie z danymi podanymi przez Urząd Gminy Wyry podaje się, iż działania informacyjno – edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami rozpowszechniane są poprzez :

- lokalną prasę – Gazeta „WICIE”,

- ulotki informacyjne dołączane przy okazji rozdawania worków do selektywnej zbiórki odpadów,

- informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń,

- krótkie informacje o zbiórce odpadów poprzez komunikaty w kościołach,

- organizowane akcje informacyjne w szkołach i przedszkolach. Równocześnie prowadzone konkursy w tych placówkach, np. która z nich nazbiera najwięcej odpadów segregowanych np. makulatury (przewidziane zawsze są nagrody),

- powiatowy festiwal ekologiczny odbywający się na terenie Gminy.

### Edukacja dzieci i młodzieży

Jednym z istotnych zadań jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Świadomość taką kształtuje się już na poziomie edukacji przedszkolnej gdzie treści ekologiczne zawarte są w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie.

Na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuje tzw. ścieżka edukacyjna (zielona ścieżka) polegająca na wprowadzeniu treści ekologicznych do programów nauczania wszystkich przedmiotów.

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są:

- Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania

- Budzenie szacunku do przyrody

- Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym

- Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu

- Poznanie współzależności człowieka i środowiska

- Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko

- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej w gimnazjum. Tymi koniecznymi treściami są:

- Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze

- Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony

- Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko

- Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół:

- Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od działalności człowieka w środowisku

- Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata

- Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania

- Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna

W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest:

- Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie

- Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, metaplanów itp.

- Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach

- Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków

- Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji

- Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian

- Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych

- Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami

- Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów 
i bloków przedmiotowych.

### Rola nauczycieli w edukacji ekologicznej

Rola nauczycieli w procesie kształtowania poglądów i świadomości związanej gospodarką odpadami i ochroną środowiska jest niezbędna. Świadomy wagi problemu i zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska nauczyciel może zdziałać naprawdę wiele. Pedagog jest osobą mającą kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, której znacznie łatwiej zaszczepić ideę odpowiedzialności człowieka wobec otaczającego go środowiska.

Nauczyciel powinien:

- stworzyć możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej ochrony środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami,

- zachęcać uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami,

- umożliwić dzieciom i młodzieży rozwijanie praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i propagować przemyślane wykorzystanie zasobów naturalnych,

- uświadamiać uczniom jak dużym problemem są odpady, zwłaszcza jeśli się z nimi niewłaściwie postępuje,

- zwracać szczególną uwagę na korzyści płynące z selektywnej zbiórki odpadów,

- wyjaśnić jak powinno wyglądać prawidłowe gospodarowanie odpadami – segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych, tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, oraz przekazywanie ich do punktów skupu,

- zorganizować zbiórkę odpadów niebezpiecznych wytwarzanych najczęściej w gospodarstwach domowych tj. baterie, świetlówki.

### Działania proekologiczne

Działania proekologiczne Gminy powinny być skierowane do społeczności poprzez:

- organizację akcji „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”;

- organizację akcji nasadzeń zieleni przez placówki oświatowe;

- wspieranie konkursów i olimpiad wiedzy ekologicznej organizowanych 
w placówkach oświatowych (m.in.: poprzez finansowanie nagród);

- zakup bazy dydaktycznej o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli 
w postaci kaset, książek, atlasów, encyklopedii, lup, mikroskopów...;

- udostępnienie biblioteki i wideoteki z Urzędu Gminy Wyry;

- udostępnienie opracowań: Inwentaryzacja Zieleni w parkach, Waloryzacja przyrodnicza gminy Wyry, Przegląd Ekologiczny Gminy Wyry, itp.;

- Ekologiczny Festiwal Piosenki – Dom Kultury w Gostyni;

- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na tematy związane z ochroną środowiska: przewodniki przyrodnicze...

Ponadto na szczeblu gminnym mogą być organizowane konkursy wiedzy ekologicznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjów, jak również mogą odbywać się prezentacje twórczości ekologicznej dla szkół średnich. Atrakcyjne nagrody w postaci albumów fotograficznych, gier dydaktycznych itp. mogą być finansowane przez Urząd Gminy Wyry. Za udział w tych imprezach szkoły otrzymały w tym roku plansze roślin i zwierząt chronionych, książki o tematyce ekologicznej oraz gry edukacyjne.

### Szkolenie kadr zajmujących się gospodarką odpadami

Do kadry specjalistycznej zajmującej się gospodarką odpadami można zaliczyć:

- urzędników samorządowych różnych szczebli,

- pracowników zakładów zajmujących się gospodarką odpadami – dotyczy głównie kadry kierowniczej i personelu technicznego,

- lokalnych ekspertów i konsultantów ds. gospodarki odpadami.

Celem szkolenia kadr jest przekazanie im praktycznych umiejętności i wiedzy fachowej, które są niezbędne do realizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wyry. Bardzo ważne jest przekazanie kadrze informacji na temat nowoczesnych sposobów zagospodarowania odpadów, zagadnień prawnych i instytucjonalnych związanych z prowadzeniem nowoczesnej gospodarki odpadami.

Szkoleniami powinny być objęte następujące grupy pracowników instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących gospodarką odpadami:

- kadra kierownicza: dyrektorzy, prezesi, kierownicy,

- inspektorzy odpowiedzialni za sprawy techniczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne,

- personel pomocniczy zatrudniony w działach: technicznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych,

- wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni zatrudnieni na obiektach lub instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Szkolenia powinny być organizowane przez specjalistyczne firmy zajmujące się gospodarką odpadami, posiadające wykwalifikowanych specjalistów i doświadczenie. Szkolenia te powinny być poprzedzone rozpoznaniem (na drodze ankietyzacji) aktualnego stanu wiedzy kadry specjalistycznej, ponieważ program szkolenia powinien gwarantować podniesienie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej dotyczącej gospodarki odpadami.

# Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz sposób ich uwzględniania w planie

Analiza oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami wymagana jest przepisem zawartym w art., 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.628) oraz z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku, w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

Wpływ Planu na środowisko wodne

Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne omówione zostały w pkt. 2.4 niniejszego planu.

Obecnie występujące punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych stanowią przede wszystkim:

- ścieki socjalno-bytowe z zabudowy,

- ścieki przemysłowe z zakładów przemysłowych,

- ścieki deszczowe spływające z dróg i placów,

- zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych,

Jak już podano we wcześniejszych rozdziałach planu do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest tylko 27% mieszkańców Gminy, a pozostali odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. Ścieki powstające na terenie Gminy trafiają do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyrach, natomiast odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów W będący lewobrzeżnym dopływem Gostyni.

Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji, stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany.

Ścieki deszczowe z dróg i placów zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg (małe ilości).

Informacje na temat szczególnego korzystania z wód

Duża część mieszkańców Gminy Wyry (73 %) gromadzi ścieki w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadza je w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących. Ścieki ze zbiorników opróżniane wozami asenizacyjnymi i transportowane są do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyrach.

Na terenie Gminy znajdują się 2 zakładowe oczyszczalnie ścieków, a mianowicie:

- mechaniczna oczyszczalnia Głównego Instytutu Górnictwa (o przepustowości 31,82 m3/dobę),

- mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia W.Z.U.P. „Noma – Industry” (typu BIBLOK MU 100).

Oczyszczalnie te są ujęte w ramy pozwoleń wodnoprawnych, z których wynikają poszczególne parametry pracy i monitoringu.

Na dzień dzisiejszy istniejące oczyszczalnie ścieków są obiektami o bardzo małej przepustowości a ich działalność może wyłącznie poprawić stan nieuregulowanej dotąd gospodarki ściekowej.

Opinia na temat form oddziaływania odpadów oraz instalacji na wody

Na terenie Gminy Wyry nie występują obiekty do unieszkodliwiania odpadów takie jak składowiska komunalne, przemysłowe oraz typowe instalacje do odzysku odpadów (np. linie sortownicze, kompostownie itp.). W Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków zlokalizowana jest Rejonowa Zbiornica Selektywnej Zbiórki Odpadów – będąca jedynie czasowym miejscem gromadzenia odpadów przed przekazaniem ich do odzysku.

Negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko wodne w rejonie Gminy Wyry może wynikać z:

- nieprzestrzegania przepisów prawa,

- niskiej kultury człowieka (dzikie wysypiska odpadów),

- nieprawidłowego sposobu zbierania odpadów (w miejscach narażonych na wymywanie),

- braku podejmowania działań związanych z rozbudową systemu opisanego w Planie.

Powyższe czynniki nie są zależne od zapisów Planu gospodarki odpadami, ale mają równie duże znaczenie jak działanie nieprawidłowego systemu gospodarowania odpadami. Częściowym rozwiązaniem jest wzmożenie kontroli wytwórców i posiadaczy odpadów.

W przyszłości w wyniku stopniowego udoskonalania metod selektywnej zbiórki, unieszkodliwiania odpadów (szczególnie niebezpiecznych) sytuacja będzie coraz bardziej korzystna dla środowiska wodnego. Przyczyni się do tego stopniowy wzrost świadomości ekologicznej, jak również obawa przed sankcjami karnymi niewłaściwego postępowania z odpadami.

Proponowane działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie oddziaływania na środowisko wodne

Ponieważ na terenie Gminy Wyry nie ma typowego narażenia środowiska wodnego na bezpośrednie działanie odpadów (oprócz niewielkich dzikich wysypisk śmieci, likwidowanych na bieżąco), dlatego głównym zadaniem zmierzającym do poprawy stanu wód jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Do zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia wód odpadami komunalnymi przyczynią się zapisy niniejszego planu (opis proponowanego systemu i postępowania z odpadami). Wytyczone cele i kierunki mają konkretne przełożenie w harmonogramie uruchamiania środków finansowych a w konsekwencji konkretne znaczenie dla środowiska.

Podsumowanie

Założonym celem opracowania Planów gospodarki odpadami jest poprawa środowiska przyrodniczego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych. Zapisy niniejszego Planu z uwagi na charakter Gminy (brak projektowanych lokalizacji składowisk odpadów) są „bezpieczne” dla środowiska.

Zapisy poczynione w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry są zgodne z Planami wyższego szczebla – Krajowym, Wojewódzkim, Powiatowym oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego. Plan uwzględnia również wymagania Dyrektyw UE w zakresie oddziaływania na środowisko wodne.

wpływ planu na powietrze atmosferyczne

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są:

- źródła energetyczne i przemysłowe,

- niska emisja,

- komunikacyjne źródła zanieczyszczeń,

- emisja niezorganizowana,

Ponieważ na terenie Gminy Wyry nie występują duże zakłady przemysłowe zanieczyszczenie powietrza z tych źródeł nie występuje. Szczegółowy stan powietrza atmosferycznego opisuje Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry.

Znaczący udział w zanieczyszczeniu powietrza ma „niska emisja”. Na pewnej płaszczyźnie jest ona związana z systemem gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów sprzyja eliminowaniu procederu spalania odpadów w kotłach c.o. Również spalanie wysokogatunkowych paliw lub opalanie gazem przyczynia się do poprawy powietrza a zarazem do minimalizacji odpadów paleniskowych.

Potencjalnym poważnym problemem w zakresie zdrowia ludzi jest sposób demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest. Prace te muszą być prowadzone przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Obecnym zagrożeniem dla jakości powietrza powodowanym przez odpady są:

- transport odpadów,

- nieprawidłowe zbieranie odpadów,

- odpady ulegające biodegradacji (odory),

- awarie przemysłowe,

- nieprzestrzeganie przepisów prawa,

Realizacja zapisów niniejszego opracowania spowodować powinna uporządkowanie gospodarki odpadami – również ze znaczeniem dla dziedziny ochrony powietrza. Istotną rolę ma tu redukcja odpadów ulegających biodegradacji oraz właściwe ich zagospodarowanie. Prawidłowe gospodarowanie osadami ściekowymi ma podobne znaczenie z punktu widzenia ochrony powietrza.

Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie systemów grzewczych (kotły ekologiczne) przyczynia się do eliminacji spalania odpadów w kotłach c.o.

Dbałość o środowisko musi również wynikać ze zmiany sytuacji materialnej mieszkańców. Brak środków do życia często zmusza rodziny do opalania mieszkań odpadami z uwagi na wysokie ceny nośników energii.

Wpływ planu na gleby i powierzchnię ziemi

Potencjalnie niekorzystnie na stan powierzchni ziemi wpływają odpady niebezpieczne obecne w odpadach komunalnych.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w PGO na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska 
w szczególności w zakresie ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia poprzez właściwe gromadzenie odpadów, stosowanie odpowiednich pojemników prawidłowy transport. W dziedzinie ochrony gleb aktualne są wszystkie aspekty związane z ochrona wód.

W zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie odbierania odpadów komunalnych należy prognozować także poprawę warunków bytowych mieszkańców (poprawa warunków estetycznych i sanitarnych).

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w PGO są zgodne 
z dyrektywami Unii Europejskiej oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami 
Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych oraz poddawanych recyklingowi odpadów.

W zakresie minimalizacji wytwarzanych odpadów należy oprócz działań edukacyjnych duży nacisk położyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Podsumowanie

Potencjalne zmiany w środowisku, w przypadku braku realizacji projektowanego planu, dotyczą przede wszystkim:

- pogorszenia się jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- wzrostu zanieczyszczenia gleby,

- pogorszenia się stanu sanitarnego gminy,

- pogorszenia się stanu powierza atmosferycznego,

- pogorszenia się warunków estetycznych i higienicznych,

- paraliżu „odpadowego” gminy,

- braku recyrkulacji surowców – eksploatacji środowiska naturalnego,

Likwidacja tych zagrożeń jest realizowana poprzez racjonalną gospodarkę odpadami przedstawioną w niniejszym planie.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych  rozwiązań zawartych w PGO na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska 
w szczególności w zakresie:

- wdrożenia minimalizacji wytwarzania odpadów,

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia poprzez właściwe gromadzenie odpadów,

- ograniczenia stopnia eutrofizacji i skażenia wód powierzchniowych i podziemnych poprzez objęcie zorganizowanym odbieraniem całego strumienia odpadów,

- właściwej gospodarki odpadami;

W zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie odbierania odpadów komunalnych należy prognozować także poprawę warunków bytowych mieszkańców (poprawa warunków estetycznych i sanitarnych).

Wzrost ilości odzyskanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie niszczenia środowiska w związku z pozyskiwaniem nowych surowców.

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w PGO są zgodne 
z dyrektywami Unii Europejskiej oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami 
i Województwa Śląskiego. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwionych odpadów.

# Uwarunkowania finansowe realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry

## Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska w Polsce

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji

### Fundusze krajowe

Głównymi źródłami finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i ekologii są fundusze ekologiczne, krajowe i zagraniczne fundacje i programy wspierające oraz środki własne inwestorów. W Polsce podstawę systemu finansowania inwestycji ochrony środowiska tworzą:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Fundusze te gromadzą wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska oraz procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

NFOŚiGW stosuje trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki),

- finansowanie dotacyjne (dotacje, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

- finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: wwssssw.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje w formie pożyczek i dotacji inwestycje ekologiczne oraz działania pozainwestycyjne (w tym edukację ekologiczną) w województwie śląskim. Fundusz Wojewódzki stosuje formy wsparcia finansowego analogiczne do Funduszu Narodowego. Szczegółowe kryteria i forma pomocy na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl oraz w siedzibie Funduszu w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 (tel. 32 / 251 80 71-5).

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują przy jednostkach samorządów lokalnych odpowiedniego szczebla.

Przy realizacji Programu Ochrony Środowiska duże znaczenie może odgrywać współpraca z szeregiem organizacji i funduszy. W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonuje m.in.:

- EKOFUNDUSZ – celem Funduszu jest finansowe wspieranie szczególnie ważnych przedsięwzięć dla ochrony środowiska w Polsce, głównie z dziedzin: oszczędności energii, promocji odnawialnych źródeł energii, eliminacji emisji metanu z kopalni węgla i wysypisk odpadów komunalnych, eliminacji zużycia freonów z procesów produkcyjnych. Środki na realizację zadań Fundusz pozyskuje z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego.  Wszystkie projekty rozpatrywane do dofinansowania ze środków EkoFunduszu można podzielić na projekty techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Udział Funduszu w kosztach realizacji projektów inwestycyjnych, zależy od podmiotu zgłaszającego dany projekt do realizacji. Na najwyższą pomoc (dotacja w wysokości do 45% kosztów projektu) będą mogły liczyć samorządy zaliczające się do grupy o najniższym dochodzie ogółem na mieszkańca i konsekwentnie, udział dotacji będzie najmniejszy (do 5% kosztów projektu) dla samorządów o najwyższym dochodzie ogółem na mieszkańca. Szczegółowe informacje na temat działalności EkoFunduszu, listy zadań priorytetowych oraz procedury rozpatrywania wniosków dostępne są na stronie internetowej www.ekofundusz.org.pl oraz w siedzibie Fundacji EkoFundusz w Warszawie przy ul. Brackiej 4 ( tel. 22 / 621-27-04).

- PROGRAM WORLD WIDE FUND DLA POLSKI - celem programu jest finansowe wsparcie zadań w dziedzinach: ochrona i restytucja systemów wód śródlądowych, ochrona lasów i zapewnienie ich trwałego użytkowania, ochrona i zrównoważone wykorzystanie krajobrazów rolniczych.

- GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym.

### Fundusze Unii Europejskiej

W maju 2004 roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie wspierana finansowo środkami z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Ze względu na dużo niższy niż w UE poziom rozwoju ekonomicznego (PKB wynoszące dużo poniżej średniej unijnej) wszystkie województwa i regiony naszego kraju będą kwalifikowały się do pomocy w ramach tzw. celu I polityki strukturalnej UE. Celem tym jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych.

Kraj, który chce wykorzystać środki funduszy unijnych, jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Europejskiej kompletu dokumentów programowych, które opisują ramy i systemy wykorzystania instrumentów strukturalnych. W styczniu 2003 r. Rada Ministrów RP przyjęła Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem, określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w UE. Dokument ten określa wielkość pomocy przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na współfinansowanie.

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – został on powołany w 1975 r. w celu niwelowania różnic w rozwoju regionów o słabszej infrastrukturze gospodarczej lub obszarów wymagających restrukturyzacji gospodarczej.

- Europejski Fundusz Społeczny (ESF)  – został on utworzony w 1957 roku jako instrument wspólnotowej polityki społecznej. Zakres jego działań obejmuje m.in.: wzmocnienie systemów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie równych szans na rynku pracy, integracje zawodową młodzieży i osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy, itp. jest to mechanizm dosyć elastycznego finansowania tam, gdzie powstają nowe miejsca pracy.

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)– został utworzony w 1962 r. jako narzędzie polityki rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: podtrzymanie opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich i mniej dogodnych, początkową pomoc dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji i optymalizację wielkości gospodarstw rolnych, agroturystykę, rozwój i eksploatację terenów leśnych i tzw. inżynierię finansową na terenach wiejskich.

- Finansowy Instrument Wspierania Rybołóstwa (FIFG) – początkowo był częścią EAGGF, ale w 1993 r. uznano, że zacofane regiony, w których dominuje rybołóstwo, mają specyficzne dla siebie problemy i ich uwarunkowania.

Rysunek 8 Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej w Polsce

Fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym, w oparciu 
o Programy operacyjne i dokumenty, stanowiące szczegółowe do nich uzupełnienia, tzw. Uzupełnienia Programów. Uzupełnienia Programów Operacyjnych będą stanowiły najistotniejsze dokumenty, z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych, gdyż określają m.in. szczegółowe zasady wdrażania priorytetów, w tym rodzaje inwestycji, jakie będą mogły starać się o dofinansowanie, typy beneficjentów oraz procedurę wyboru projektów. Uzupełnienie zawiera również plan finansowy, przedstawiający podział środków przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, z podziałem na lata 2004 – 2006. W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 zostały opracowane szczegółowe Programy Operacyjne oraz wskazano instytucje nimi zarządzające. W Polsce instytucją koordynującą wykorzystanie środków pomocowych UE w zakresie ochrony środowiska będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Płatniczą – Ministerstwo Finansów.

Tabela 39 Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające poszczególnymi programami.

| Lp. | Nazwa programu | Instytucja zarządzająca |
| --- | --- | --- |
| 1. | SPO Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| 2. | SPO Rozwój zasobów ludzkich | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| 3. | SPO Restrukturyzacja i modernizacja Sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 4. | SPO Rybołóstwo i przetwórstwo ryb | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 5. | SPO Transport | Ministerstwo Infrastruktury |
| 6. | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ( we współpracy z samorządami województw) |
| 7. | Program Operacyjny – Pomoc techniczna | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |

Kwestie ochrony środowiska w Unii Europejskiej traktuje się horyzontalnie, a aspekty oddziaływania na środowisko muszą być uwzględnione w każdej podejmowanej inicjatywie czy projektowanej inwestycji. Ze względu na tę zasadę, przy programowaniu środków strukturalnych nie powstał oddzielny sektorowy program ochrony środowiska.

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. Drugim ważnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności, z którego środków finansowane są duże projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych.

#### Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje m.in. inicjatywy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Priorytety środowiskowe współfinansowane w ramach tego funduszu zapisane zostały w dwóch programach operacyjnych:

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw komunalnych.  Program ten nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogółem na ten program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych – 2 896,5 mln euro, krajowy wkład publiczny – 1 127,0 mln euro, wkład prywatny 388,7 mln euro.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

- Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

- Rozwój lokalny,

- Pomoc techniczna.

Tabela 40 Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska

| Lp. | Priorytet | Działanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | Infrastruktura ochrony środowiska |
| 2. | Rozwój lokalny | Rozwój obszarów wiejskich |
| 3. |  | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych |

Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska” ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem.

W ramach działania „Rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty infrastrukturalne, realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), wynikające z Programów Rozwoju Lokalnego, realizowanych na obszarach wiejskich i w rejonach występowania przemysłów tradycyjnych, objętych programami restrukturyzacyjnymi. Projekty te powinny być komplementarne z innymi działaniami gminy.

Celem działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jest zachęcenie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, generujących miejsca pracy poprzez oferowane infrastruktury do prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Poziom dofinansowania projektów z ERDF może wynosić maksymalnie 75 % kwalifikującego się kosztu inwestycji. Dodatkowo na projekty realizowane w gminach lub powiatach o najniższych dochodach własnych, zapewniono możliwość dofinansowania 10 % inwestycji z budżetu państwa.

Procedura aplikacyjna

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie zadań z funduszu ERDF są Urzędy Marszałkowskie (odpowiednie dla każdego z województw). Na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, Zarząd Województwa będzie podejmował decyzję o wyborze projektów z określoną kwotą dofinansowania. Wybrane projekty zostaną następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Po formalnej ocenie zgodności projektów z zapisami  ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda podpisuje umowy finansowe z beneficjentami końcowymi. Cała procedura przygotowania, oceny, wyboru i wdrażania projektów będzie się zatem odbywała na poziomie regionalnym, a władze samorządowe będą odpowiedzialne za umiejętne wykorzystanie dostępnych środków.

Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przede wszystkim województwa, powiaty, gminy, związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. Szczegółowe informacje dostępne są 
w oficjalnym serwisie informacyjnym Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl.

#### Fundusz Spójności

Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki strukturalnej  Unii Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże inwestycje (powyżej 10 mln euro), mogące przyczynić się do rozwiązywania problemów infrastrukturalnych w skali całego kraju z zakresu transportu i ochrony środowiska. Obejmuje on kraje, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co oznacza, że Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie objęta działaniem tego funduszu.

Fundusz Spójności - w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych - finansuje konkretne projekty, a nie programy operacyjne. Ponadto, różni się on od funduszy strukturalnych głównie krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz podejmowaniem decyzji finalnej o przyznaniu środków przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Europejskiej. Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane są na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.

Beneficjentami Funduszu Spójności są podmioty publiczne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin oraz przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Budżet funduszu na lata 2004-2006 wynosi 18 mld euro, z czego ok. 4 mld przeznaczone jest dla Polski (kwota ta po połowie przypada na przedsięwzięcia z sektora transportu i ochrony środowiska). Ze względu na wielkość budżetu, Fundusz Spójności będzie zatem stanowić dla Polski najważniejsze źródło finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Zakłada się, że z Funduszu Spójności w latach 2004-2006 będzie możliwe uzyskanie na ochronę środowiska łącznie kwoty ok. 1 867 mln euro. Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko jednego funduszu europejskiego. Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywnie ekonomiczne, co nie jest tożsame z opłacalnością finansową. Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże przy uwzględnieniu subwencji wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji  albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować odrzucenie projektu lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych. W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów.

Pomoc Funduszu Spójności może wynosić 80-85 % kosztów kwalifikowanych danej inwestycji (projekty przynoszące dochód mogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe co najmniej 15 % kosztów inwestycji musi zostać pokryte przez samych wnioskodawców. Zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie będzie można uzyskać dodatkową pomoc w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych część wydatków inwestycyjnych może pochodzić z zysków lub funduszy amortyzacyjnych. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia z niezależnych instytucji finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz przyjętą „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności”, pomoc z tego Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana głównie na wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań negocjacyjnych w obszarze „ochrona  środowiska”. Priorytety środowiskowe proponowane do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006 zostały ujęte w czterech obszarach:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej,

- Racjonalizacja gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza,

- Ochrona powierzchni ziemi.

Tabela 41 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006.

| Lp. | Nazwa projektu | Indykatywna kwota i udział |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mln euro | % |
| 1. | Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody pitnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | 1 548,2 | 82,9 |
| 2. | Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi | 242,5 | 13,0 |
| 3. | Poprawa jakości powietrza | 75,9 | 4,1 |
| 4. | Razem | 1 866,6 | 100 |

Racjonalizacja gospodarki odpadami.

Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, poddawanie odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie z dyrektywami UE postulowanym kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych, niespełniających wymogów składowisk, dużymi składowiskami o charakterze regionalnym.

Procedura aplikacyjna

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności najpierw trzeba skontaktować się z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek wstępny w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który – na podstawie kryteriów szczegółowych – przeprowadza dalszą ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania z Funduszu Spójności będzie tworzona przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z NFOŚiGW. Przy Ministrze Środowiska powołany został Komitet Sterujący, który będzie rekomendował najlepsze projekty do przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności. Ze środków Funduszu będzie można pokryć koszty przygotowania niektórych opracowań i analiz załączanych do Aplikacji. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Opinie na temat naszych projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne, w tym najistotniejsze będą oceny dwóch: Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego.

Tabela 42 Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.

| Lp. | Funkcja instytucji | Nazwa instytucji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| 2, | Instytucja Płatnicza | Ministerstwo Finansów |
| 3. | Sektorowa Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Środowiska |
| 4. | Jednostka Wdrażająca I szczebla | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 5. | Jednostka Wdrażająca II szczebla | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej |
| 6. | Beneficjenci Końcowi | Jednostki samorządu terytorialnego i przedsięb. komunalne |

Od momentu akcesji Polski do UE będzie istniała możliwość składania aplikacji w języku polskim. Należy się jednak spodziewać, że takie postępowanie znacznie wydłuży procedurę po stronie Komisji Europejskiej, ze względu na konieczność ich tłumaczenia.

Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności może być finansowane ze środków pomocy technicznej funduszu ISPA, które wynoszą blisko 12 mln euro. Więcej informacji na temat Funduszu Spójności znajduje się w serwisie informacyjnym www.nfosigw.gov.pl

## Proponowane źródła finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wyry

Szacunkowy koszt projektów inwestycyjnych ujęty w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Wyry wyniesie około 3 mln zł. Warunkiem koniecznym ich wdrożenia będzie wkład kapitału zewnętrznego. W tym punkcie przedstawiono propozycję montażu finansowego dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przy jego tworzeniu przyjęto generalne założenie, iż:

- skala problemów w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy,

- charakter planowanych przedsięwzięć,

- przewidywana wielkość nakładów inwestycyjnych,

- zasady preferencyjnego dofinansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami przez krajowe i zagraniczne fundusze pomocowe,

pozwalają w sposób stosunkowo szybki i efektywny na skorzystanie z preferencyjnego dofinansowania inwestycji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki finansowe dla większych inwestycje w obszarze gospodarki odpadami będzie można pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego). Wnioski do krajowych funduszy ochrony środowiska, w wystandaryzowanej formie, przyjmowane są na bieżąco przez cały rok. Szczegółowa lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej jest podawana do publicznej wiadomości w placówkach Funduszy oraz na stronach internetowych pod adresem www.wfosigw.katowice.pl , www.nfosigw.gov.pl .

Tabela 43 Proponowany montaż finansowy dla zadań Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady ogółem [tys. zł] | Środki zewnętrzne | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fundusze europejskie | NFOŚiGW | WFOŚiGW | PFOŚiGW | Środki budżetowe | Środki innych jednostek odpowiedzialnych |
|  |  |  | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % |
| Odpady komunalne |
| 1. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 70 | 70,0% | 15 | 15,0% | 15 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 2. | Zorganizowanie na terenie Gminy (np. na terenie RZSZO) punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 70 | 70,0% | 15 | 15,0% | 15 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 3. | Wprowadzenie na terenie Gminy (na terenie RZSZO) systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 70 | 70,0% | 15 | 15,0% | 15 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| Odpady opakowaniowe |
| 4. | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych (makulatura, tworzywa, szkło, metale) | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 70 | 70,0% | 15 | 15,0% | 15 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| Osady ściekowe |
| 5. | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | 20 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10 | 50,0% | 10 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 6. | Propagowanie wykorzystywania osadów ściekowych do wykorzystania rolniczego i rekultywacji terenów zdegradowanych | 17 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 8,5 | 50,0% | 8,5 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| Odpady powstające w sektorze gospodarczym |
| 7. | Stworzenie bazy danych dotyczącej gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Gminy | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 50,0% | 5 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 8. | Kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi | 85 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 42,5 | 50,0% | 42,5 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| Odpady zawierające azbest |
| 9. | Inwentaryzacja obiektów na terenie Gminy posiadających materiały zawierające azbest | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 25 | 50,0% | 25 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 10. | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 500 | 375 | 75,0% | 87,5 | 17,5% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 37,5 | 7,5% | 0 | 0,0% |
| Edukacja ekologiczna |
| 11. | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | 175 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 122,5 | 70,0% | 26,25 | 15,0% | 26,25 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 12. | Prowadzenie kampani informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy Wyry. | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 35 | 70,0% | 7,5 | 15,0% | 7,5 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 13. | RAZEM | 1 307,0 | 375,0 | 28,7% | 87,5 | 6,7% | 437,5 | 33,5% | 184,8 | 14,1% | 222,3 | 17,0% | 0,0 | 0,0% |

Rysunek 9. Struktura finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami

Tabela 44 Przewidywany harmonogram realizacji zadań

| Lp. | Nazwa zadania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady komunalne |
| 1. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zorganizowanie na terenie Gminy (np. na terenie RZSZO) punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wprowadzenie na terenie Gminy (na terenie RZSZO) systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe |
| 4. | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych (makulatura, tworzywa, szkło, metale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osady ściekowe |
| 5. | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Propagowanie wykorzystywania osadów ściekowych do wykorzystania rolniczego i rekultywacji terenów zdegradowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady powstające w sektorze gospodarczym |
| 7. | Stworzenie bazy danych dotyczącej gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kontrola wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady zawierające azbest |
| 9. | Inwentaryzacja obiektów na terenie Gminy posiadających materiały zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna |
| 11. | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy Wyry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia:

| Inwestycje infrastrukturalne |  |
| --- | --- |
| Selektywna zbiórka odpadów |  |
| Bazy danych, kontrola, monitoring |  |
| Opracowania |  |
| Edukacja ekologiczna |  |
| Pozostałe |  |

Tabela 45 Zestawienie zadań inwestycyjnych według rodzaju

| Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady ogółem (tys. zł) | Fundusze europejskie (tys. zł) | NFOŚiGW (tys. zł) | WFOŚiGW (tys. zł) | PFOŚiGW (tys. zł) | Środki budżetowe gminy (tys. zł) | Środki innych jednostek odpowiedzialnych (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwestycje infrastrukturalne | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2. | Selektywna zbiórka odpadów | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 3. | Bazy danych, kontrola, monitoring | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 72,5 | 0,0 |
| 4. | Opracowania | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
| 5. | Edukacja ekologiczna | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 33,8 | 33,8 | 0,0 |
| 6. | Pozostałe | 637,0 | 375,0 | 87,5 | 70,0 | 33,5 | 71,0 | 0,0 |
| 7. | RAZEM | 1 307,0 | 376,0 | 90,5 | 442,5 | 191,8 | 231,3 | 11,0 |

Rysunek 10 Kierunki działań Planu Gospodarki Odpadami

Tabela 46 Zestawienie nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych kategorii odpadów

| Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady ogółem (tys. zł) | Fundusze europejskie (tys. zł) | NFOŚiGW (tys. zł) | WFOŚiGW (tys. zł) | PFOŚiGW (tys. zł) | Środki budżetowe gminy (tys. zł) | Środki innych jednostek odpowiedzialnych (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady komunalne | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 2. | Odpady opakowaniowe | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3. | Osady ściekowe | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |
| 4. | Odpady powstające w sektorze gospodarczym | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 |
| 5. | Odpady zawierające azbest | 550,0 | 375,0 | 87,5 | 0,0 | 25,0 | 62,5 | 0,0 |
| 6. | Edukacja ekologiczna | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 33,8 | 33,8 | 0,0 |
| 12. | RAZEM | 1 307,0 | 375,0 | 87,5 | 437,5 | 184,8 | 222,3 | 0,0 |

Rysunek 11 Struktura nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych kategorii odpadów

Tabela 47 Proponowane źródła finansowania inwestycji wg okresu realizacji

| Lp. | Nakłady ogółem | Fundusze europejskie | NFOŚiGW | WFOŚiGW | P/GFOŚiGW | Środki budżetowe | Środki innych jednostek odpowiedzialnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2008 |
| 1. | 745,06 | 156,25 | 36,46 | 291,18 | 122,77 | 138,40 | 0,00 |
| 2009-2015 |
| 2. | 561,94 | 218,75 | 51,04 | 146,32 | 61,98 | 83,85 | 0,00 |
| Ogółem |
| 3. | 1 307,00 | 375,00 | 87,50 | 437,50 | 184,75 | 222,25 | 0,00 |

Rysunek 12 Źródła finansowania wg okresu realizacji

## Koszty operacyjne (eksploatacyjne) zadań inwestycyjnych

Koszty operacyjne związane są ściśle z fazą eksploatacyjną danego projektu. Należy podzielić je na dwie grupy:

- koszty stałe – wielkość kosztów pozostanie na niezmienionym poziomie, bez względu na wielkość świadczonych usług

- koszty zmienne – koszty ściśle zależne od skali świadczonych usług

Dokonanie takiego podziału będzie każdorazowe zależne od zakresu i charakteru inwestycji w obszarze gospodarki odpadami. Koszty operacyjne najczęściej obejmują pozycje:

- materiały – koszty związane ze zużyciem materiałów podstawowych, paliw, części zamiennych do maszyn itp.

- energia elektryczna i pozostałe media

- zatrudnienie wraz z narzutami – koszty związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami pracowników oraz wszelkie świadczenia przysługujące im z mocy przepisów prawa

- koszty transportu

- koszty remontów

- podatki i opłaty

- usługi obce – m.in. koszty analiz i ekspertyz w zakresie eksploatacji składowisk odpadów, instalacji do odzysku odpadów

- koszty administracyjne – koszty obejmujące płace i pochodne wynagrodzeń władz danej jednostki zarządzającej obiektami infrastruktury gospodarki odpadami, koszty pracowników administracyjnych, koszty związane z zakupem materiałów biurowych itp.

- Koszty ogólne i pomocnicze.

Dodatkowo w ramach kosztów eksploatacyjnych usuwania i składowania odpadów należy uwzględnić pokrycie kosztów finansowych inwestycji, jako zwrot zobowiązań zaciągniętych na pikrycie nakładów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (spłata rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji komunalnych).

Obliczając koszty operacyjne w celu ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu dla danego projektu inwestycyjnego, pomija się wszystkie te pozycje, którym nie odpowiada rzeczywisty wydatek pieniężny, nawet jeśli są to pozycje, które normalnie ujmuje się w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw (w bilansie i rachunku zysków i strat). W szczególności pomija się następujące pozycje:

- Spadek wartości i amortyzacja, nie jest to bowiem wydatek gotówkowy

- Wszelkie rezerwy na przyszłe odnowienie majątku – ponieważ i tym pozycjom nie odpowiada rzeczywiste zużycie dóbr lub usług

- Wszelkie rezerwy na zdarzenia warunkowe – ponieważ czynnik niepewności przyszłych przepływów pieniężnych musi uwzględniać analiza ryzyka, a nie w kategoriach kwot pieniężnych)

Z punktu widzenia jednostek finansujących w formie preferencyjnej projekty inwestycyjne, należy brać pod uwagę jedynie te koszty operacyjny, które w ścisły sposób wiążą się z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

# Monitoring i ocena realizacji założonych celów

## Ogólne zasady monitorowania

Według ustawy o odpadach projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego i Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry uwzględnia założenia zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu mikołowskiego, Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Plan dla Gminy Wyry uwzględnia również wymagania wynikające z przepisów prawnych oraz wytyczne w dokumentacjach szczególnych np. „Kompleksowy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej”.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. W przypadku, gdy przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat będzie wymagała tego sytuacja lokalna to już uchwalony Plan będzie poddany modyfikacji. Przeprowadzone będzie stosowne postępowanie w celu aktualizacji Planu.

Zgodnie z art. 18. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) z wykonania programów (Programów ochrony środowiska) organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się sejmikowi województwa, radzie gminy.

Przy ocenie wdrażania planu gospodarki odpadami mogą być stosowane wskaźniki:

- jako podstawowe mierniki oceny realizacji planu gospodarki odpadami:

- ilość wytwarzanych odpadów

- przeliczenie ilości wytworzonych odpadów na: jednostkę dochodu narodowego, lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną), lub powierzchnię gminy, ilość mieszkańców itp.,

- stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów,

- społeczno-ekonomiczne :

- zmniejszenie zużycia surowców i materiałów na jednostkę produkcji;

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami;

- wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich odzysku oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

- wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych;

- opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz poprawy gospodarki odpadami.

## Wytyczne do monitoringu i oceny realizacji założonych celów w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry

Podstawowym celem systemu monitoringu jest określenie ilości odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Wyry oraz kontrola wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania (łącznie ze składowaniem) odpadów.

# Główne zadania związane z monitoringiem to:

- monitoring i kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej przez nich gospodarki odpadami,

- monitoring i kontrola wytwórców odpadów pod kątem posiadanych decyzji administracyjnych,

- monitoring i kontrola posiadaczy odpadów (przewoźników i pośredników) zajmujących się gospodarką odpadami,

- monitorowanie stopnia realizacji celów i zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami.

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami wymaga zbierania i ewidencjonowania dużej ilości danych i informacji dotyczących ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz instalacji do ich odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się współpracę Gminy Wyry z Urzędem Marszałkowskim oraz tworzenie własnej komputerowej bazy danych.

Dla monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry proponuje się przyjęcie następujących wskaźników monitorowania planu:

# Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany oddziaływania na środowisko:

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przypadających na 1 mieszkańca w skali roku – wskaźnik podany w Mg/M/rok,

- ilość wyodrębnionych odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych przypadających na 1 mieszkańca w skali roku – wskaźnik podany w Mg/M/rok,

- udział odpadów z sektora komunalnego we wszystkich odpadach składowanych na składowiskach – wskaźnik podany w %,

- udział odpadów z sektora gospodarczego we wszystkich odpadach składowanych na składowiskach – wskaźnik podany w %,

- stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych – wskaźnik podany w % (ilość odpadów przekazanych do odzysku w porównaniu z ilością odpadów wytworzonych na terenie Gminy Wyry),

- stopień odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia wszystkich wytworzonych odpadów niebezpiecznych – wskaźnik podany w %,

- stopień odzysku poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych (np. metale, szkło, tworzywa sztuczne, makulatura) ze strumienia wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych – wskaźnik podany w %,

- nakłady inwestycyjne w skali roku na gospodarkę odpadami przypadające na 1 mieszkańca – wskaźnik podany w zł/M/rok.

# Wskaźniki świadomości społecznej:

- ilość zgłaszanych przez mieszkańców uwag, skarg, zażaleń itp. (np. dzikie wysypiska, bezprawne wykorzystanie odpadów) - – wskaźnik podany jako ilość/M,

- liczba (sztuki), rodzaj (typ i opis) i skuteczność (efekt, jako zmiany w gospodarce odpadami) kampanii edukacyjno - informacyjnych.

Proponowany sposób pozyskiwania danych do monitoringu i oceny realizacji założonych celów w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyry:

- kontrole własne,

- kontrole WIOŚ,

- ekspertyzy na zlecenie urzędu, sporządzane w razie potrzeby,

- korzystanie z sieci monitoringu środowiska,

- utworzenie bazy danych o sposobie korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze (np. na podstawie ankiety rozesłanej do wszystkich podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Wyry – zarówno ankieta jak i informacje z ankiety mogą być opracowane, na zlecenie urzędu, przez firmę niezależną),

- zbieranie informacji i kontakty z instytucjami i przedsiębiorcami wyspecjalizowanymi w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

# Streszczenie

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Wyry został sporządzony zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz wymogami określonymi w Ustawie o odpadach, rozporządzeniu MŚ w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami oraz z odpowiednimi istniejącymi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Plan powiązany jest ściśle z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wyry.

Przedmiotowy Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Wyry został opracowany zgodnie z celami i zadaniami przyjętymi w planach wyższego szczebla (wojewódzkim i powiatowym).

Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że od kilku lat Gmina prowadzi systemowe działania organizacyjne w tym zakresie.

Odpady komunalne są odbierane z nieruchomości przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i wywożone poza teren Gminy na składowisko w Tychach - Urbanowicach.

Rozwija się także system segregacji odpadów obejmujących szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, opony.

Opracowano prognozę w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie Gminy.

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest o wywóz odpadów poza teren Gminy, w związku z czym nie przewiduje się budowy składowiska na terenie Gminy.

Najważniejszym zadaniem Gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, min. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów oraz stworzenie na terenie Rejonowej Zbiornicy Odpadów Komunalnych Gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (przewidywane na 2006 rok).

Dla przewidywanych zadań opracowano harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający nakłady finansowe w poszczególnych latach, zewnętrzne źródła finansowania oraz partnerów do realizacji. Wszystkie zadania podzielono na zadania własne Gminy, zadania koordynowane oraz zadania we współpracy.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja Planu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości da środowiska, przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożenia dla wód podziemnych.

Monitoring i ocena wdrażania Planu opierać się będzie na konkretnych miernikach odpadów odzyskiwanych, wywiezionych i unieszkodliwianych. Weryfikacja i kontrola realizacji założeń Planu będzie dokonywana odpowiednio co 4 lub 2 lata.

# Przepisy prawne

1.	Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

2.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

# Rozporządzenia do ustawy :

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1206)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 roku Nr 236, poz. 1986)

- Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 roku w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (Monitor Polski z 2002 roku Nr 11, poz. 159)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 roku Nr 66, poz. 620)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. z 2002 roku Nr 74, poz. 686)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 roku Nr 16, poz. 154)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1734)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1735)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1736)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1737)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1738)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1739)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1740)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 roku w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 180, poz. 1513)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 roku w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. z 2002 roku Nr 176, poz. 1456)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 roku Nr 8, poz. 103)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 roku Nr 8, poz. 104)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 134, poz. 1140)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 18, poz. 176; zmiana w Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1877; zmiana w Dz. U. z 2004 roku Nr 25, poz. 221)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002 roku Nr 37, poz. 339; zmiana w Dz. U. z 2004 roku Nr 1, poz. 2)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 roku Nr 140, poz. 1584)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 roku Nr 61, poz. 549)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 roku Nr 191, poz. 1595)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 roku Nr 220, poz. 1858)

3.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

# Rozporządzenia do ustawy :

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 ( 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 ( 2010” (Mon. Pol. z 2003 roku Nr 33, poz. 433)

- Uchwała Nr I/49/12/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2002 roku w sprawie: „Programu ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz celów długoterminowych do roku 2015

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2003 roku Nr 110, poz. 1058)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 2002 roku Nr 176, poz. 1453)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 roku Nr 110, poz. 1057)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 roku Nr 59, poz. 529)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 roku Nr 96, poz. 860)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1876)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 roku w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 roku Nr 173, poz. 1416)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 roku w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 roku Nr 175, poz. 1439)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. z 2002 roku Nr 182, poz. 1519)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2002 roku Nr 100, poz. 920; zmiana w Dz. U. z 2003 roku Nr 113, poz. 1075)

4.	Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)

# Rozporządzenia do ustawy :

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. z 2003 roku Nr 105, poz. 994)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 roku w sprawie wzoru formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1053)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 roku w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1054)

5.	Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 roku Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami)

# Rozporządzenia do ustawy :

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 104, poz. 982)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 232, poz. 2342)

# Footnotes

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach za rok 2001

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Rocznika Statystycznego 2002

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Rocznika Statystycznego 2002

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

Dane dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie ujęto jednostek lokalnych tych podmiotów

Dane według faktycznego (stałego) miejsca pracy i dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód

Dane dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie ujęto jednostek lokalnych tych podmiotów

Źródło: www.republika.pl/pestycydy/

Źródło:www.republika.pl/pestycydy/

Na podstawie „System zarządzania gospodarką odpadami na terenie województwa śląskiego”, Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych, Katowice sierpień 1997.

Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny

Na podstawie: W. Niemiec, M.Lis: Zasady wykorzystania....

Na podstawie: Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny